## Slide 1: Pevné cykly speciální
VY_32_INOVACE_255_ Pevné cykly speciální
Autor: Valenta Jaroslav

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Pevné cykly speciální
Označení | VY_32_INOVACE_255_ Pevné cykly speciální
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Základy programování číslicově řízených strojů
Ročník | 3
Autor | Valenta Jaroslav
Datum ověření | .31.1. 2013
Anotace / metodický popis | Prezentace ukazuje možnosti použití méně obvyklých cyklů včetně ukázky jejich zápisu
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Pevné cykly speciální
G77 Cyklus pro frézování vnitřních závitů
Adresy: DZWHF
Příklady zápisu: N102 G77 D30 Z10 W2.5
N54 G77 D45 Z-15.4 W3 H1 F120
Funkce G 77 slouží k vyfrézování vnitřního závitu hřebínkovou frézou. Nástroj se při frézování pohybuje po šroubové dráze jednoho závitu plus nutné překrytí. V adrese D se zapisuje velký průměr závitu, v adrese W stoupání závitu. Adresa Z určuje konečnou polohu nástroje při výběhu ze závitu. Frézování začíná ve výchozí poloze v ose budoucího závitu ve výšce, která je zhruba o hodnotu stoupání W posunutá od konečné polohy. Pomocí adresy H se určuje smysl stoupání případně další parametry závitu.
H0 určuje pravý závit
H1 levý závit. (pokud není H zapsáno, platí H0.)
Celkový sled pohybů ve funkce G77 je tento: Nájezd v ose Z do výchozí polohy pro frézování, nájezd nástroje šroubovým pohybem obloukem na požadovaný průměr D, frézování šroubovým pohybem v délce jednoho závitu, výjezd šroubovým pohybem ze závitu do osy otvoru, vyjetí z otvoru do výchozí polohy cyklu.

## Slide 4
G78 Cyklus pro frézování vnějších závitů
Adresy: DZWHF
Příklady zápisu: N102 G77 D30 Z10 W2.5
N54 G77 D45 Z-15.4 W3 H1 F120
Funkce G 78 slouží k vyfrézování vnějšího závitu hřebínkovou frézou. Nástroj se při frézování pohybuje po šroubové dráze jednoho závitu plus nutné překrytí. V adrese D se zapisuje malý průměr závitu, v adrese W stoupání závitu. Adresa Z určuje konečnou polohu nástroje při výběhu ze závitu. Frézování začíná ve výchozí poloze v ose budoucího závitu ve výšce, která je zhruba o hodnotu stoupání W posunutá od konečné polohy. Pomocí adresy H se určuje smysl stoupání případně další parametry závitu.
H0 určuje pravý závit
H1 levý závit. (pokud není H zapsáno, platí H0.)
Celkový sled pohybů ve funkce G77 je tento: Odjetí do bezpečné polohy mimo frézovaný průměr, nájezd v ose Z do výchozí polohy pro frézování, nájezd nástroje šroubovým pohybem obloukem na požadovaný průměr D, frézování šoubovým pohybem v délce jednoho závitu, výjezd šroubovým pohybem ze závitu, vyjetí na výchozí polohu cyklu a návrat do osy frézovaného závitu.

## Slide 5
G20 Zrcadlení souřadnic
Adresy: H
Příklady zápisu: N50 G20 H2
N60 G20
Funkce G20 mění znaménko souřadnic ve všech následujících blocích programu až do ukončení běhu programu nebo do ukončení platnosti funkce G20. Způsob změny znamének závisí na zadané hodnotě adresy H:
H1 mění se znaménko osy X
H2 mění se znaménko osy Y
H3 mění se znaménko obou os X i Y
Platnost funkce G20 se ukončuje zadáním G20 s jinou hodnotou H nebo s hodnotou H0 nebo pouhým G20.
Funkce G20 umožňuje rychlejší zapsání tvarů symetrických podle některé osy tím, že je možno zapsat pouze jednu část a části další získat zrcadlením.
Příklad: Činnost funkce G20 je možno vyzkoušet následujícím programem. Podprogramu je spuštěn opakovaně vždy s jinou hodnotou H ve funkci G20.

## Slide 6
N 10 M6 T3
N 20 M3 S1000
N 30 G26 L100
N 40 G20 H1
N 50 G26 L100
N 60 G20 H2
N 70 G26 L100
N 80 G20 H3
N 90 G26 L100
N 92 M30
;podprogram
N 100 G0 Z10
N 105 G0 X10 Y20
N 110 G1 Z0 F200
N 120 G1 Y60
N 130 G2 Y40 R10
N 140 G0 Z10
N 150 G0 X0 Y0
N 160 M17

## Slide 7: Použitá literatura: vlastní text a uživatelská příručka Mikroprog