## Slide 1: Referenční body
VY_32_INOVACE_258_ Referenční body
Autor: Valenta Jaroslav

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Referenční body
Označení | VY_32_INOVACE_258_ Referenční body
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Základy programování číslicově řízených strojů
Ročník | 3
Autor | Valenta Jaroslav
Datum ověření | 7.1. 2013
Anotace / metodický popis | Prezentace uvádí způsoby najetí do referenčních bodů, možnosti funkce G98 a graficky vysvětluje princip referenčních značek.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Referenční body
G98 Najetí do referenčního bodu
Adresy: H
Příklad zápisu: N1 G98
Funkce G98 se používá k ztotožnění zobrazovaných souřadnic se skutečnou polohou vůči souřadnému systému stroje. Toto ztotožnění je nutné provést, pokud dojde z jakéhokoliv důvodu ke ztrátě souřadnic. Ztráta souřadnic nastane výpadkem napájení, vypnutím stroje tlačítkem Centrál stop během pohybu, najetím na koncový spínač pohybů, ztrátou vazby krokového motoru přetížením. Pokud k žádné uvedené situaci nedojde, zachovává si řídící systém správné souřadnice po celou dobu provozu i po vypnutí a opětovném zapnutí.
Přesné najetí na koncové spínače v referenčním bodě je možné pouze do určité rychlosti pohybu. Proto je nájezd do reference možný pouze v automatickém režimu funkcí G98. Tato funkce vyvolá následující sled pohybů: Osa X rychloposuvem najede na koncový spínač, vrátí se několik milimetrů zpět, znovu najede na koncový spínač malou rychlostí a vrátí se o jeden milimetr. Stejným způsobem potom na koncový spínač najede osa Z.

## Slide 4
Užitím adresy H je možné chování funkce G98 modifikovat. Například pro zkrácení času může být někdy vhodné referovat pouze v ose X. Je možné k referenci použít i koncové spínače ve směru záporných os, ovšem to si vyžádá změnu položek v tabulce strojní konstanty.
Po zastavení všech pohybů se zobrazené souřadnice polohy přepíší souřadnicemi, které náleží danému nástroji v referenčním bodu. Pokud pro zadaný nástroj jsou v tabulce Korekce zadány nulové korekce (neni osazena nástrojem), vypíší se souřadnice polohy nulového bodu seřizovacího bodu upínače nástrojů (revolverové hlavy nebo rychlovýměnné hlavy). Tyto souřadnice má systém trvale uloženy v tabulce Strojní konstanty. Pokud jsou pro nástroj zapsány určité korekce v tabulce Nástroje, budou samozřejmě akceptovány a vypíší se souřadnice o hodnotu korekcí posunuty od velikosti z tabulky strojní konstanty.
Tabulka hodnot H
H1 reference pouze X+
H2 X-
H4 Z+
H8 Z-

## Slide 5
Přímý, inkrementální systém odměřování dráhy s referenčními značkami s kódovanou vzdáleností.
20
20
U inkrementálních systémů s referenčními značkami s kódovanou vzdáleností je možno získat absolutní polohu vždy po 20mm, to znamená přejetí dvou referenčních značek.

## Slide 6: Použitá literatura: vlastní text a obrázky, uživatelská příručka Mikroprog