## Slide 1: Použití a příklad zápisu dalších přípravných funkcí
VY_32_INOVACE_249_ Použití a příklad zápisu dalších přípravných
funkcí
Autor: Valenta Jaroslav

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Použití a příklad zápisu dalších přípravných funkcí
Označení | VY_32_INOVACE_249_ Použití a příklad zápisu dalších přípravných funkcí
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Základy programování číslicově řízených strojů
Ročník | 3
Autor | Valenta Jaroslav
Datum ověření | 19.10. 2012
Anotace / metodický popis | Prezentace zahrnuje použití a zápis funkcí při obrábění v různých rovinách. Zahrnuje a vysvětluje zápis podprogramu a jeho strukturu. Definuje vnořený podprogram a skok do jiného programu.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Použití a příklad zápisu dalších přípravných funkcí
G17 Volba roviny XY
G18 Volba roviny XZ
G19 Volba roviny YZ
Adresy: bez adres
Příklad zápisu: N74 G18
Funkce G17 až G19 se používají v programu pro určení roviny pohybu nástroje. Po zapnutí má řídicí systém automaticky nastavenu funkci G17 – interpolační rovinu XY. Zadání funkce G17 až G19 má trvalou platnost do změny roviny nebo do ukončení programu.
Volbu roviny je nutno provést tehdy, není-li rovina určena jednoznačně jiným způsobem:
1) V případě tzv. šroubové interpolace (G02 a G03) musí být předem zadána rovina, ve které se uskutečňuje pohyb po kružnici. Pohyb ve třetí ose je potom lineárně závislý na pohybu po kruhovém oblouku.
2) V případě kruhové interpolace (G02 a G03) po kruhovém oblouku o středovém úhlu 180o musí být předem zadána rovina, ve které se daný pohyb uskuteční.

## Slide 4
Funkce G17 předepisuje práci v rovině XY, funkce G18 předepisuje práci v rovině ZX a funkce G19 je určena pro rovinu YZ

## Slide 5
G26 Skok do podprogramu
Adresy: L H
Příklad zápisu: N60 G25 L200 H3
Podprogramy se nejčastěji používají pro urychlení zápisu programu, ve kterém se některé tvarové prvky vícekrát opakují. Část programu pro obrobení těchto opakujících se prvků se zapíše pouze jednou jako tzv. podprogram a na vhodném místě se funkcí G26 vyvolá.
Podprogramy se zapisují za hlavní program, který musí být ukončen funkcí M30. Každý podprogram musí být ukončen funkcí M17.
Funkce G26 zapsaná v hlavním programu vyvolá skok v běhu programu na adresu L podprogramu. Po ukončení podprogramu funkcí M17 se řídící systém vrátí do hlavního programu na blok, který následuje za blokem, ze kterého byl skok proveden. Adresa H umožňuje několikanásobné opakování podprogramu. Pokud adresa H není zapsána systém provede podprogram pouze jednou.
Adresa L ve funkci G26 nemusí nutně být shodná se začátkem podprogramu. To umožňuje podprogram využít pouze částečně. Např. je možné mít složitější "univerzální" podprogram, který se v některých případech využije pouze částečně.

## Slide 6
Příklad: Je třeba vyvrtat 40 otvorů ležících na úhlopříčce, rozteč v ose X a Y je 3 mm.
N10 G91 M3 S2000 F150 ; přechod do přírůstkového programování
; spuštění vřetene, definování posuvu
N20 G26 L100 H40 ; čtyřicetinásobné volání podprogramu na řádku 100
N30 G0 X-120 Y-120 ; zpětný přejezd nástroje
N40 M30 ; ukončení hlavního programu
N100 G83 Z-5 W3 ; vrtání jedné díry s výplachem
N110 G0 X3 Y3 ; přejezd nad další otvor
N120 M17 ; ukončení podprogramu
V každém hlavním programu může být využito několik podprogramů, které hlavní program pouze vhodně skládá a rozmisťuje. Uvnitř každého podprogramu může být opět použito funkce G26. Jedná se o tzv. vnořený podprogram. Struktura programu s vnořenými podprogramy je složitá a její užití není příliš běžné. Počet možných vnoření podprogramů je omezen na 10.

## Slide 7
G27 Programový skok
Adresy: L
Příklad zápisu: N70 G27 L180
Funkce G27 vyvolá skok programu na blok označený adresou L. Nejčastěji se funkce G27 používá k přeskočení - vynechání nepotřebných částí programu.
Ve funkci G27 je možno zadat i skok na některý předcházející blok a vytvořit tak nekonečnou uzavřenou smyčku. Ve smyčce se bude program trvale opakovat až do přerušení, případně do splnění některé podmínky, je-li v programu testována.
G28 Skok do jiného programu
Adresy: L @
Příklad zápisu: N256 G28 @POKUS.FCB
Funkce G28 vyvolá skok ze spuštěného programu na jiný program, jehož název je ve funkci G28 zadán. Tento nový program musí být zapsán ve stejném adresáři

## Slide 8
Ukázka funkce G27 - programový skok.
Funkcí G27 je v tomto případě vytvořena nekonečná smyčka.
N10 M6 T10
N20 M3 S1000
N25 G0 X0 Y0 Z1
N30 G91
N40 G2 X50 Y0 Z-1 R25 F200
N50 G2 X-50 Y0 Z-1 R25
N60 G27 L40

## Slide 9: Použitá literatura: vlastní text a obrázky, uživatelská příručka Mikroprog