## Slide 1: Souřadnicový systém CNC stroje
VY_32_INOVACE_244_ Souřadnicový systém CNC stroje
Autor: Valenta Jaroslav

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Souřadnicový systém CNC strojů
Označení | VY_32_INOVACE_244_ Souřadnicový systém CNC strojů
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Základy programování číslicově řízených strojů
Ročník | 3
Autor | Valenta Jaroslav
Datum ověření | 24.10. 2012
Anotace / metodický popis | Prezentace popisuje základní osový systém na CNC frézce a CNC soustruhu. Zobrazuje kartézský systém souřadnic a otočné osy kolem os základních. Vysvětluje problematiku soustružení před a za osou rotace.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Souřadnicový systém CNC strojů
+Y
+X
+B
+A
+C
Označení souřadnicových os
Souřadnicový systém - frézka
Souřadný systém XYZ je definován v souladu s normami ISO jako pravoúhlý, pravotočivý. Osa Z je vždy rovnoběžná s osu vřetene, osa X vždy leží v rovině upínacího stolu. Souřadný systém pro svislou i vodorovnou polohu vřetene včetně vyznačení kladných směrů je na následujícím obrázku.
Kladný smysl otáčivých pohybů A,B,C je ve směru otáčení hodinových ručiček při pozorování v kladném směru os.
+Z

## Slide 4
Souřadnicový systém u frézek s odlišností uložení vřetene
+Z
+Y
+X
+Y
+X
+Z
Svislá frézka
Vodorovná frézka
Pro určení smyslu pohybu v osách ( + , - ) platí pravidlo:
Narůstá-li rozměr obrobku při relativním pohybu nástroje vzhledem
ke stojícímu obrobku v dané ose, je smysl pohybu kladný a naopak.
vřeteno
vřeteno

## Slide 5
Souřadnicový systém - soustruh
W
+X
+Z
W
+X
+Z
Nástroj PŘED osou soustružení
(soustruhy s vodorovným ložem)
Nástroj ZA osou soustružení
(soustruhy se šikmým ložem)
Popis os a pohybů určuje norma ISO. Jejím smyslem je umožnit návaznost programování NC strojů od různých výrobců.

## Slide 6: Použitá literatura: vlastní text a obrázky, uživatelská příručka Mikroprog