## Slide 1: Režimy práce řídících systémů
VY_32_INOVACE_243_ Režimy práce řídících systémů
Autor: Valenta Jaroslav

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Režimy práce řídícího systému
Označení | VY_32_INOVACE_243_ Režimy práce řídícího systému
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Základy programování číslicově řízených strojů
Ročník | 3
Autor | Valenta Jaroslav
Datum ověření | 10.10. 2012
Anotace / metodický popis | Výukové listy popisují základní režimy číslicově řízeného stroje. Jednotlivé režimy jsou obrazově zdokumentovány tak, aby student měl při výkladu jasnou představu.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Režimy práce řídícího systému
Pro komunikaci s uživatelem má řídící systém vytvořeno několik specifických obrazů určených vždy pro určité režimy práce. Výjimkou je režim ručního řízení, který nemá specifický obraz. Přechod do jiného režimu se uskuteční stisknutím některého z tlačítek podle výběru nabízeného ve spodním řádku nastaveného obrazu.

## Slide 4
Základní význam jednotlivých režimů
Hlavní panel - Úvodní obraz, který informuje o průběhu inicializace a umožní výběr uživatele stroje.
Archiv NC programů - Obsahuje seznam NC programů uložených v paměti, náhled NC programů a umožňuje operace s nimi.
Editor - Režim pro tvorbu a editaci NC programů.
Simulace - Režim grafické simulace obrábění pro kontrolu správnosti programů.
CNC režim - Režim, ve kterém je možné spuštění automatického běhu stroje.
Tabulka nástrojů - Obsahuje seznam používaných nástrojů a jejich korekcí.
Nastavení systému - Umožňuje individuální nastavení všech režimů řídícího systému
Servisní režim - Určený pro testování funkčnosti systému.
Uživatelské menu - Zvláštní režim pro snadné používání stroje např. v sériové výrobě méně kvalifikovanou obsluhou.
Nastavení uživatele - Umožňuje nastavení uživatelských práv.

## Slide 5
Například v pracovním prostředí Sinumerik 840D pro tříosý frézovací stroj je přímý a tedy i velmi rychlý vstup do databáze nástrojů
Tabulka nástrojů

## Slide 6
Simulace umožňuje odzkoušení zapsaného programu grafickou simulací pohybu nástroje bez spouštění stroje. Při této kontrole se zjistí jednak formální chyby, které nebylo možno zjistit již při zápisu programu, jednak další možné chyby, které sice běh programu umožňují ale vedou ke kolizím a zmetkům.
Simulace - frézování

## Slide 7
Simulace - soustružení

## Slide 8
Slouží k přípravě hotového programu ke spuštění, vlastnímu spuštění programu a ke kontrole automatického běhu. V obraze jsou vypsány všechny důležité informace o stavu stroje, průběhu programu, dosažených souřadnicích, případně chybová hlášení o závadách v automatickém běhu programu. Podrobnější popis jednotlivých oken obrazu následuje.
CNC režim

## Slide 9: Použitá literatura: vlastní text a uživatelská příručka Mikroprog