## Slide 1: Pevné cykly – cyklické funkce - frézování
VY_32_INOVACE_254_ Pevné cykly – cyklické funkce
Autor: Valenta Jaroslav

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Pevné cykly-cyklické funkce-frézování
Označení | VY_32_INOVACE_254_ Pevné cykly-cyklické funkce-frézování
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Základy programování číslicově řízených strojů
Ročník | 3
Autor | Valenta Jaroslav
Datum ověření | 31.1. 2013
Anotace / metodický popis | Prezentace popisuje a graficky předvádí práci s pevnými cykly, které patří do vybavení řídících systémů. Zahrnuje cykly pro frézování a vrtání. Ukázka zápisu programu vede k snadnému pochopení významu jednotlivých adres
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Skupina funkcí G71 až G85 se souhrnně nazývá pevné cykly.
Tyto funkce umožňují výrazně zkrátit pracnost programování často se opakujících tvarů a zkrátit celkovou délku programu. Každý pevný cyklus má určenou sekvenci pohybů, tzv. úseků, kterou by jinak bylo nutno programovat funkcemi G0,G1,G2,G3, a G4.
Společnou vlastností všech cyklů je návrat do výchozího bodu
(tedy bodu, ve kterém byl cyklus vyvolán) po ukončení cyklu.
Všechny cykly je možno zadat jak v absolutních tak v přírůstkových souřadnicích.
Pevné cykly můžeme rozdělit dle technologií:
pro frézování
pro soustružení
pro vrtání
Pevné cykly – cyklické funkce - frézování

## Slide 4
G 71 cyklus vrtání matice otvorů
U
V
Y
X
G71 slouží k vrtání sítě otvorů, které mají vzájemnou pravidelnou rozteč U v ose X a V v ose Y. Cyklus začíná nad libovolným rohovým otvorem. V adresách X a Y jsou zapsány souřadnice plochy, ve které mají být vrtané otvory.
Příklad zápisu: N40 G71 X50 Y30 Z-5 U10 V10 F100

## Slide 5
Ukázka funkce G71 - cyklus pro síťové obrábění.
N10 M6 T5
N20 M3 S1000
N30 G0 X20 Y15
N40 G0 Z2
N50 G71 X90 Y85 U10 V15 L100
N60 G0 Z100
N70 G0 X0 Y0
N80 M30
N100 G81 Z-5 F200
N110 M17

## Slide 6
G73 cyklus pro obdélníkové vybrání
Y
X
Z
W
G73 slouží k vyfrézování obdélníkové dutiny v materiálu postupným frézováním po vrstvách. Rozměry dutiny se zadávají pomocí adres X,Y,Z. Adresa W udává hloubku materiálu odebraného v jedné vrstvě. Nástroj nejdříve odjede v osách X a Y o poloměr použ. nástroje a potom se zavrtá pr. posuvem na hloubku první třísky.
V cyklu G73 jsou délky pohybů nástr. automaticky korigovány podle průměru požitého nástroje z tabulky korekce
Příklad zápisu: N15 G73 X25 Y32 Z-10 W4 F100

## Slide 7
Ukázka funkce G73 - cyklus pro obdélníkové vybrání.
Nástroj fréza průměr 10 mm.
N10 M6 T10
N20 M3 S1000
N30 G0 X12 Y5
N40 G0 Z1
N50 G73 X50 Y30 Z-4 W2.5 F200
N60 G0 X40 Y65
N70 G73 X66 Y18 Z-6 W3 F180
N80 G0 Z100
N90 G0 X0 Y0

## Slide 8
G74 cyklus frézování drážky
X
Z
W
G74 se používá pro výrobu drážky, široké jako je průměr frézy.Drážka může být libovolně orientována v rovině X,Y. Po spuštění cyklu nejdříve nástroj přejede ve směru dovnitř drážky o poloměr frézy, potom se zavrtá o hloubku třísky W, frézuje na druhý konec drážky na rozměr daný adresami X,Y, a tam se opět zavrtá. Konec cyklu- fréza vyjede na původní výšku a do výchozího bodu. Pokud jsou zadány obě adresy X,Y, je drážka orientovaná obecně (šikmá).
Příklady zápisu: N35 G74 X40 Z-8 W2 F80
N60 G74 X20 Y80 Z-6 W0.5 F150

## Slide 9
Ukázka funkce G74 - cyklus pro frézování drážky
Nástroj fréza průměr 10 mm
N10 M6 T10
N20 M3 S1000
N30 G0 X10 Y15
N40 G0 Z1
N50 G74 X60 Y15 Z-3 W2 F200
N60 G0 X25 Y15
N70 G74 X25 Y40 Z-2 W2
N80 G0 X40 Y30
N90 G74 X25 Y70 Z-5 W2.5
N100 G0 Z100
N110 G0 X0 Y0

## Slide 10
G75 cyklus pro kruhové vybraní
W
Z
D
G75 se používá pro výrobu kruhového vybrání o průměru D a hloubce Z (zadané absolutně nebo přírůstkově) postupným frézováním po třískách W. Cyklus začíná a končí nad středem kruhového vybrání.
Velikost překrytí stop nástroje při frézování je dána nastavením v uživatelských konstantách.
Příklad zápisu: N60 G75 D40 Z-8 W2 F80

## Slide 11
Ukázka funkce G75 - cyklus pro kruhové vybrání
Nástroj fréza průměr 10
N10 M6 T10
N20 M3 S1000
N30 G0 X40 Y50
N40 G0 Z1
N50 G75 D20 Z-3 W2 F200
N60 G0 X65 Y30
N70 G75 D40 Z-5 W3
N80 G0 Z-4.5
N90 G75 D15 Z-8 W3
N100 G0 Z100
N110 G0 X0 Y0

## Slide 12
G76 cyklus pro vrtání příruby
D
Z
G76 je cyklus určený pro vrtání více otvorů rozmístěných po roztečné kružnici o průměru D. Počet otv. se zadává v adrese H, adresou Z je dána hloubka vrtání (absolutně nebo přírůstkově). Cyklus začíná ve středu roztečné kružnice. První otvor leží vpravo od osy, na stejné souřadnici Y jako střed kružnice.
Po vyvrtání posledního otvoru se nástroj vrátí do výchozího bodu, tj. střed kružnice.
Pro vrtání je použit pevný cyklus G81, který nelze modifikovat.
Příklad zápisu: G76 D75 Z-10 H4 F100

## Slide 13
Ukázka funkce G76 - cyklus pro obrábění na kružnici
Jako podprogramy jsou použity vrtací cykly G81 a G83
Nástroj vrták nebo vrtací fréza
N10 M6 T10
N20 M3 S1000
N30 G0 X50 Y50
N40 G0 Z1
N50 G76 D30 L100 H6
N60 G76 D70 L200 H8 B20
N70 G0 Z100
N80 G0 X0 Y0
N90 M30
podprogramy
N100 G81 Z-10 F200
N110 m17
N200 G83 Z-25 W5 F200
N210 m17

## Slide 14
G81 vrtací cyklus – nástroj se pohybuje pr. posuvem v ose Z do zadané hloubky, následně se vrací rychloposuvem do výchozího bodu.
G83 vrtací cyklus s výplachem – používá se pro rychlý zápis sledu pohybů pro postupné vrtání hlubokého otvoru, při kterém je třeba několikrát vrtání přerušit a nástroj vysunout pro odstranění třísek. V adrese W se udává hloubka vrtaná najednou. Sled pohybů – vrtání do hloubky W, vyjetí rychloposuvem, zasunutí nástroje rychloposuvem do vyvrtaného otv. 0,5 nade dno, vrtání o další hloubku W až do vyvrtání celého otvoru. Potom se nástroj vrátí do výchozího bodu.
G85 vystružovací cyklus – funguje obdobně jako cyklus vrtací G81 s tím rozdílem, že zpětný pohyb nástroje se děje pracovním posuvem.

## Slide 15: Použitá literatura: vlastní text a obrázky, uživatelská příručka Mikroprog