## Slide 1: Pevné cykly - soustružení
VY_32_INOVACE_256_ Pevné cykly - soustružení
Autor: Valenta Jaroslav

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Pevné cykly soustružení
Označení | VY_32_INOVACE_256_ Pevné cykly soustružení
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Základy programování číslicově řízených strojů
Ročník | 3
Autor | Valenta Jaroslav
Datum ověření | 31.1. 2013
Anotace / metodický popis | Prezentace popisuje a graficky předvádí práci s pevnými cykly, které patří do vybavení řídících systémů. Zahrnuje cykly pro soustružení. Ukázka zápisu programu vede k snadnému pochopení významu jednotlivých adres.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Vysvětlivky:
pracovní posuv
rychloposuv
počátek souřadnic
G64 podélný hrubovací cyklus
X
H
Příklad zápisu:
G64 X20 Z-40 H1 F0,1
-Z
H
-Z
X
G66 zapichovací cyklus
Příklad zápisu:
G66 X15 Z-45 H5 F0,05
Pevné cykly - soustružení

## Slide 4
G64 Podélný hrubovací cyklus
Adresy: X Z U F
Příklad zápisu: N56 X21 Z-35.6 U2 F150
Funkce G64 se používá k rychlému programování odebrání většího přídavku na válcové ploše postupně po jednotlivých třískách. Do adres X a Z se zapisuje nejzazší poloha vybrání, do adresy U tloušťka třísky při jednom průchodu, a do adresy F posuv pracovních pohybů.
Sled pohybů začíná nabráním přídavku U, následuje soustružení válcové plochy v délce dané adresou Z, odlehčení od obrobené plochy a návrat. Tento sled se opakuje až do dosažení požadovaného průměru. Po obrobení poslední třísky nůž zarovná čelní plochu a vrátí se do výchozího bodu cyklu.
V případě, že odebíraný přídavek není celým násobkem programované tloušťky třísky, bude poslední odebíraná tříska tenčí, tak, aby výsledný průměr, který je prioritní byl dodržen

## Slide 5
N03 M6 T1
N05 M3 S 1600
N10 G0 X50 Z100
N20 G64 X40 Z60 U2 f200
N30 G0 X40
N40 G61 X0 Z80 U2
N50 G0 X0
N60 G1 X40 Z80 F100
N70 G1 Z60
N80 G1 X52
N90 G0 X60 Z100
Ukázka použití funkce G64 – podélný hrubovací cyklus

## Slide 6
G66 Zapichovací cyklus
Adresy: X Z W F
Příklad zápisu: N40 G66 X12 Z25 W3.5 F50
Funkce G66 se používá k vytvoření drážky širší než je zapichovací nůž, postupným zapichováním. Adresami X a Z jsou dány konečné rozměry zápichu, do adresy W se zapisuje šířka zapichovacího nože.
Sled pohybů cyklu začíná z výchozího bodu zapíchnutím , mezi jednotlivými zápichy se nástroj přesune o hodnotu W - 0.5 mm, po posledním zápichu nástroj začistí dno drážky a vrátí se do výchozího bodu.
G68 Čelní hrubovací cyklus
Adresy: X Z W F
Příklad zápisu: N134 G68 X0 Z-2.5 W.7 F80
Funkce G68 se používá k odebrání většího přídavku na čele součásti po jednotlivých třískách o tloušťce W. Po odebrání poslední třísky nástroj začistí válcový průměr zbylého čepu.

## Slide 7
-Z
X
H
Příklad zápisu:
G68 X20 Z-4 H1,5 F0,1
H - hloubka třísky
- u upichovacího nože jeho šířka
Programování rádiusu G2 a G3 Příklad zápisu:
G3
G2
R
X
Z
Z
N25 G3 X64 Z-57 R30 F0,08
U soustr. rádiusu je třeba počítat
dráhu středu rádiusu špičky nože,
aby se vyrušil její vliv
G68 Čelní hrubovací cyklus

## Slide 8
G78 Závitovací cyklus
Adresy: X Z U K H
Příklad zápisu: N10 G78 Z10.8 U.1 K1.25
N56 G78 Z14 U.2 K2.5 H1
Funkce G78 se používá k programování výroby závitů na válci v případě, že není možno závit vyříznout na jednu třísku funkcí G33, (tedy ve většině případů řezání závitů.)
Sled pohybů je obdobný jako u funkce G64 (mimo zarovnání čela). Cyklus začíná nabráním přídavku (viz dále), následuje soustružení závitu se stoupáním K v délce dané adresou Z, odlehčení od obrobené plochy a návrat. Tento sled se opakuje až do dosažení požadovaného malého průměru závitu daného adresou X. Po obrobení poslední třísky se nástroj vrátí do výchozího bodu cyklu.
Velikost přídavku (hloubka třísky) je u závitovacích cyklů proměnná. Celková velikost přídavku odebíraného cyklem je rozdělena do tří pásem kde se postupně mění tloušťka třísky odebíraná při jednom průchodu. Nejdříve je použita tříska tloušťky zadané hodnoty U, potom její polovina a jedna čtvrtina. Na závěr jsou v cyklu zařazeny dva průchody bez přidavku pro vyčištění závitu

## Slide 9: Použitá literatura: vlastní text a obrázky, uživatelská příručka Mikroprog