## Slide 1: Vztažné body CNC stroje
VY_32_INOVACE_245_ Vztažné body CNC stroje
Autor: Valenta Jaroslav

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Vztažné body CNC stroje
Označení | VY_32_INOVACE_245_ Vztažné body CNC stroje
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Základy programování číslicově řízených strojů
Ročník | 3
Autor | Valenta Jaroslav
Datum ověření | 7.11. 2012
Anotace / metodický popis | Prezentace graficky znázorňuje důležité body CNC stroje, popisuje jejich funkci a význam a vysvětluje vztahy mezi nimi. Ukazuje schematické značení těchto bodů, které se mohou vyskytovat v technické dokumentaci
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Vztažné body CNC stroje
Rozmístění vztažných bodů na CNC frézce
R
R
obrobek
obrobek
W
W
M
M

## Slide 4
Popis jednotlivých bodů a jejich schématické značení
R – referenční bod - slouží k synchronizaci měřícího systému.
Při zapnutí stroje je nutno nejdříve najet na referenční bod,
neboť teprve po nastavení tohoto bodu „řízení ví“, kde se
nachází nástroj. Je pevně stanovený výrobcem.
M – nulový bod stroje - je počátkem souřadného systému a je
pevně stanoven od výrobce stroje a zapsán v dokumentaci
stroje. Leží na levé přední hraně horní plochy stolu. Tento
počátek s.s. můžeme programově posunout do námi zvolené
polohy.
W - nulový bod obrobku – určuje a programuje ho programátor.
Při programování a obrábění je základním (výchozím)
bodem (počátkem) souřadnicového osového systému.

## Slide 5
N – nulový bod nástroje - slouží jako počátek pro určování
délek nástrojů ( délkových korekcí nástrojů). Leží na čelní
straně referenčního nástroje v jeho ose. Referenční nástroj
je součástí příslušenství stroje.
Referenční bod ( R ) a nulový bod stroje ( M ) jsou pevně zadané
výrobcem a udávají velikost pracovního prostoru stroje, jsou
koncovými body tělesové úhlopříčky.


## Slide 6
Souřadnicový systém soustruhu je tvořen osami X a Z. Osa Z je totožná s osou vřetene stroje (tato definice platí pro všechny obráběcí stroje), osa X je kolmá na osu Z ve směru posuvu suportu. Počátek souřadného systému bod M je dán průsečíkem os X a Z. Tento tzv. nulový bod stroje leží na čele upínače obrobků.
Poloha špičky nástroje (bod P) v souřadném systému soustruhu je dána jednak polohou nulového bodu upínače nástrojů (bod T) a dále vzdáleností bodu P od bodu T tzv. korekcí nástroje. Velikost korekcí pro každý nástroj musí být odměřena a zapsána v tabulce nástrojů.
Rozmístění vztažných bodů na soustruhu

## Slide 7
Volba nulového bodu obrobku na soustruhu
- nulový bod je volen programátorem nebo konstruktérem
- na NC soustruhu zadáváme nulový bod s určením polohy pouze
v ose Z. Ose X přisuzujeme nulovou hodnotu
1) NB leží na dosedací ploše 2) NB leží na čelní ploše
W
+Z
W
-Z
ad1- všechny hodnoty Z jsou
kladné, čím větší je soustružená
délka L, tím menší je hodnota Z.
ad2- všechny hodnoty Z jsou záporné,
hodnota Z se mění s délkou obrobku,
této poloze NB se dává v praxi
přednost.

## Slide 8: Použitá literatura: vlastní text a obrázky, uživatelská příručka Mikroprog