## Slide 1: Struktura a tvorba programu
VY_32_INOVACE_246_ Struktura a tvorba programu
Autor: Valenta Jaroslav

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Struktura a tvorba programu
Označení | VY_32_INOVACE_246_ Struktura a tvorba programu
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Základy programování číslicově řízených strojů
Ročník | 3
Autor | Valenta Jaroslav
Datum ověření | 10.10. 2012
Anotace / metodický popis | Prezentace popisuje jednotlivé kroky při sestavování programu pro CNC stroj. Vysvětluje význam přípravných a pomocných funkcí a jednotlivých adres používaných při programování v G kódech
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Struktura a tvorba programu
Program je uspořádaný rozpis jednotlivých geometrických a technologických příkazů a dat v takové formě a posloupnosti, jak jej vyžaduje software NC stroje.
Informace potřebné k řízení stroje
Informace o geometrii obrábění – popisují dráhu nástroje vzhledem k
obrobku.
Informace o technologii obrábění – zajišťují dosažení technologických
podmínek – otáčky, posuvy a podobně.
Informace pomocné – zajišťují např. ovládání chladící kapaliny,zpevňování
suportů nebo stolů, start vřetene v potřebném smyslu a
podobně.
Definice

## Slide 4
Postup při sestavování NC programu
Prostudovat výrobní výkres
Prostudovat technologický postup
Určit pracovní postup, sled nástrojů a jejich umístění
Určit nástroje a jejich seřizovací konstanty
Určit způsob upnutí obrobku
Určit řezné podmínky
Sestavit hrubovací cykly
Sestavit dokončovací cykly s ohledem na pož. drsnost a toleranci
Určit místa pro ruční nebo automatickou výměnu nástrojů
10. Provést kontrolu možných kolizí nástrojů s obrobkem, upínačem

## Slide 5
Stavba NC programu
Zápis části programu v ISO kódech pro řídící systém Mikronex
N 010 G 91
N 020 M6 T2
N 030 S 1200 M3
N 040 G 51 X0 Y0 Z20
N 050 G 00 X-25 Y30
N 060 G 01 Z-3 F80
N070 G00 Z20
N80 G00 X0 Y0

## Slide 6
Program se skládá z bloků (vět), bloky potom z jednotlivých slov.
Blok (věta ) programu
N 040 | G51 | X0 | Y0 | Z20
slovo slovo slovo slovo slovo
Popis jednoho slova v bloku NC programu
N 040
N - adresová část slova
040 - významová část slova
slovo

## Slide 7
Programovací funkce přípravné G - význam nejdůležitějších
G00 | Rychloposuv
G01 | Přímková interpolace (posuv po přímce)
G02 | Kruhová interpolace ve směru hod. ručiček
G03 | Kruhová interpolace proti směru h. r.
G40 | Zrušení korekce dráhy nástroje
G41 | Dráhová korekce nástroje zprava
G42 | Dráhová korekce nástroje zleva
G90 | Zadávání rozměrů absolutně
G91 | Zadávání rozměrů přírůstkově
G98 | Najetí na referenční body stroje

## Slide 8
Programovací funkce pomocné M - význam některých z nich
M00 | Programový stop
M03 | Start vřetene doprava
M04 | Start vřetene doleva
M05 | Zastavení vřetene
M08 | Spuštění chlazení
M09 | Zastavení chlazení
M17 | Konec podprogramu nebo cyklu
M30 | Konec informace (konec programu)
M40 | Zapnutí kontinuálního navazování bloků
M99 | Konec informace a návrat

## Slide 9
Význam adres DIN 66 003
A,B,C - úhlové rozměry kolem os X,Y,Z (otáčení)
D - průměr díry, čepu, kružnice
E - čas
F - posuvová funkce
G - přípravné funkce
I,J,K - interpolační parametry v řízených osách X,Y,Z
L - adresa bloku podprogramu
M - pomocné funkce
N - číslo bloku (věty)
O - číslo podmínky
P - číslo parametru
R - poloměr kruhového oblouku
S - funkce otáček vřetene
T - nástrojová funkce
U,V,W - pomocné rozměry v základních osách
X,Y,Z - primární pohyby v řízených osách

## Slide 10: Použitá literatura: vlastní text a tabulky, uživatelská příručka Mikroprog