## Slide 1: Použití a příklady zápisu základních přípravných funkcí - frézka - soustruh
VY_32_INOVACE_247_ Použití a příklady zápisu základních přípravných funkcí - frézka - soustruh
Autor: Valenta Jaroslav

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Použití a příklady zápisu základních přípravných funkcí –frézka - soustruh
Označení | VY_32_INOVACE_247_ Použití a příklady zápisu základních přípravných funkcí –frézka - soustruh
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Základy programování číslicově řízených strojů
Ročník | 3
Autor | Valenta Jaroslav
Datum ověření | 21.11. 2012
Anotace / metodický popis | Prezentace definuje konkrétní význam přípravných funkcí G0,G1,G2 a G3, jejich zápis v programu a graficky znázorňuje jejich použití. Problematika zápisu zahrnuje jak technologii frézování tak soustružení.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Použití a příklady zápisu základních přípravných funkcí
- frézka – soustruh -
Adresy: X Y Z A
G0 Rychlé polohování
Příklady zápisu: N24 G0 X51 Y5.67 Z48.275
N30 G0 X56 A5.2
N60 G0 Y0
Funkce G0 se používá pro rychlé přestavení nástroje mimo záběr. Funkce G0 vykonává současný pohyb v osách X Y Z tak, že výsledná dráha pohybu je přímková. Pohyb osy A je realizován otáčením přídavného stolu nebo děličky a programuje se ve stupních s desetinným dělením. Všechny pohyby se dějí maximální rychlostí stroje. Pohyb může být programován maximálně ve třech libovolných osách současně, jinak řídící systém příkaz nevykoná a vypíše chybové hlášení.
Při zkráceném zápisu funkce není nutné adresu, jejíž hodnota se oproti předešlému zápisu v některém předešlém řádku nemění, vypisovat.

## Slide 4
G1 Lineární interpolace
Adresy: X Y Z A F
Příklady zápisu: N10 G1 X6.33 Y7.40 Z-76.50 F200
N56 G1 Y105 A30
Funkce G1 je základní pohybová funkce určená pro obrábění. Pohyb nástroje se vykonává opět po přímce jako u funkce G0, ale rychlost pohybu je volitelná a zadává se adresou F - posuv. Pohyb se může uskutečnit současně ve třech libovolných osách. Opět platí, že adresy ve kterých nedochází ke změně proti předchozímu zápisu, není nutno vypisovat.

## Slide 5
Příklad použití funkcí G0 a G1
Na frézce je třeba přesně vyvrtat otvory v desce podle obrázku

## Slide 6
N10 G0 X37 Y20 Z2 ; najetí nad první otvor
N20 M3 S1000 ; spuštění vřetene
N30 G1 Z-15 F100 ; vrtání
N40 G0 Z2 ; vyjetí z otvoru
N50 G0 X70 Y50 ; najetí nad druhý otvor
N60 G1 Z-15 ; vrtání
N70 G0 Z2 ; vyjetí z otvoru
N80 G0 X112 Y32 ; najetí nad třetí otvor
N90 G1 Z-15 ; vrtání
N100 G0 Z100 ; vyjetí
Před spuštěním programu je nutno sesouhlasit souřadnice frézky s obrobkem. Pomocí ručního řízení najet do nulového bodu obrobku a tam vynulovat souřadnice.
Vrtání do hloubky –15 zabezpečí dokonalé projetí špičky vrtáku. (obrobek musí být pochopitelně podložený).
Místo funkcí G1 a G0 pro vrtání a vyjetí je možno použít funkci G81.
Poslední vyjetí je na výšku Z100, která umožní vyndání obrobku.
Zápis programu pro vyvrtání otvorů

## Slide 7
Příklad:
Program pro dokončovací obrábění předhrubované součásti na soustruhu
N50 M4 S1000 ; start otáček
N100 G0 X30.2 Z110 ; rychlé najetí před materiál
N110 G1 Z75 F100 ; soustružení válcové plochy
N130 G1 X54 Z42 ; soustružení kuželové plochy
N140 G1 X77 ; soustružení čelní plochy

## Slide 8
Příklad:
Kuželová plocha je zadaná úhlem.
N100 G1 X26 Z100 F100 ; soustružení válcové
plochy do bodu 2
N120 G1 X60 B160 ; soustružení kuželové
plochy do bodu 3
N130 G1 Z45 ; soustružení válcové
plochy do bodu 4
Poznámka: Místo B160 je možno programovat B-20, výsledek bude stejný.

## Slide 9
G2 Kruhová interpolace ve směru hodinových ručiček
G3 Kruhová interpolace proti směru hodinových ručiček
Adresy: X Y Z R (I J K) F
Příklady zápisů: N10 G2 X46.7 Y25.89 R31.5 F300
N50 G3 X15.7 Y56.9 I13.7 J2.6 F140
Funkce G2 a G3 vykonávají současný pohyb ve dvou osách tak, že výsledná dráha pohybu leží na kružnici. Nejčastěji se používá kruhová interpolace mezi osami X a Y, možná je i kombinace XZ YZ. Obdobně jako u předchozích funkcí je možno programovat buď absolutně (v příslušných adresách se potom zapisují souřadnice koncového bodu kruhového oblouku), nebo přírůstkově (zapisuje se délka dráhy v jednotlivých osách).

## Slide 10
+Z
+X
+Y
G02
G02
G02
Smysl orientace kruhových oblouků v jednotlivých rovinách

## Slide 11
Pro úplný popis kruhové dráhy je možno použít dvou způsobů, které se střídavě používají u řídících systémů: programovat ještě adresu R (poloměr kruhového oblouku), nebo adresy interpolačních parametrů I J K (vždy pouze dvojice parametrů odpovídající rovině kruhového oblouku), které udávají polohu středu kruhového oblouku. Při absolutním programování jsou adresy I J K souřadnice středu vzhledem k počátku souřadnic, při přírůstkovém programování jsou vztaženy k počátečnímu bodu kruhového oblouku.
Řídící systém frézky z důvodů kompatibility umožňuje oba způsoby zápisu kruhové interpolace, není však možná jejich kombinace. Pokud je tedy v bloku zapsána adresa R je zápis adres I,J nebo K považován za syntaktickou chybu, obráceně např. po zapsání I je není možno již zapsat adresu R.
Maximální středový úhel kruhového oblouku programovaného v jednom bloku pomocí poloměru R je 180o, při programování pomocí adres I,J,K lze zapsat celý kruh. Rychlost posuvu zadaná adresou F odpovídá rychlosti měřené tečně ke kruhovému oblouku.

## Slide 12
+X
PB
KB
+Z
+Z
+K
-I
-X
PB
KB
-X
+Z
+K
+I
+X
+Z
G02
G03
Zápis pomocí interpolačních parametrů je velmi náročný na přesnost určení správné velikosti adres protože se jedná o geometricky přeučené zadání. Maximální přípustná hodnota chyby je 0.01 mm.
Určení znamének interpolačních parametrů

## Slide 13
Příklad:
Soustružení na čisto součásti s rádiusy.
N100 G1 X0 Z80 F100 ; najetí do osy na čelo součásti – bod 1
N120 G1 X14 ; soustružení do bodu 2
N130 G3 X24 Z75 R5 ; soustružení zaoblení do bodu 3
N140 G1 Z50 ; do bodu 4
N150 G1 X30 ; do bodu 5
N160 G2 X60 Z30 R20 ; soustružení zaoblení do
bodu 6

## Slide 14: Použitá literatura: vlastní text a obrázky, uživatelská příručka Mikroprog