## Slide 1: Princip a řízení CNC stroje
VY_32_INOVACE_242_ Princip a řízení CNC stroje
Autor: Valenta Jaroslav

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Princip a řízení CNC stroje
Označení | VY_32_INOVACE_242_ Princip a řízení CNC stroje
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Základy programování číslicově řízených strojů
Ročník | 3
Autor | Valenta Jaroslav
Datum ověření | 26.9 2012
Anotace / metodický popis | Prezentace vysvětluje obecně dle schématu princip řízení NC a CNC systému. Zobrazuje důležité prvky zobrazení na displej stroje a ovládací panel.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Princip a řízení CNC stroje
Disketa
Čtečka
Čtení, dekódování, editace
Uložení geom.
informací X,Y,Z,G
Uložení technolog.
Informací S,M,T,P
Výpočet korekce
posunutí počátku
Program.vyvolání
ovládacích funkcí
Interpolátor
Diferenční člen
Zesilovač
Mechanismus
stroje
M
OZ
Polohová serva
Systémový program
PLC

## Slide 4
Disketa
Obsluha
Čtečka
Ovládací panel
Dekódování
Paměť
geometrických
informací X,Y,Z,G
Korekce na rozměr
nástroje
Interpolátor
Diferenční člen
Zesilovač
Paměť ovládacích
funkcí
S,M,T,F
Přizpůsobovací
logika
Mechanismus
stroje
M
OZ
Řízení NC stroje

## Slide 5
Interpolátor – aritmeticko.logická jednotka, která geometrické informace o dráze nástroje rozdělí na velmi malé úsečky rovnoběžné s osami.
Diferenční člen (porovnávací) – porovná skutečnou polohu nástroje s požadovanou polohou.
Geometrické informace – popisují dráhy nástroje
- po přečtení korekcí získáme informace o dráze nástroje a tato
upravená geometrická inf, je zpracována v interpolátoru.
Zesilovač – upravuje signál získaný z diferenčního členu na síťový
signál, který dokáže pohánět motor.
M – motor
OZ – odměřovací zařízení
Konstrukce řídících systémů MIKROPROG.
Řídící systémy jsou postaveny modulově. Skládají se z NC části, PLC části, pohonů, případně pomocných bloků. Systémy jsou podle užití buď osazovány do samostatných rozvaděčů s vysokým krytím, nebo zabudovány přímo do strojů.

## Slide 6
Ovládací prvky
Pro ovládání stroje s řídícím systémem MIKROPROG slouží jednak počítačová klávesnice a jednak klávesnice speciální zabudovaná do ovládacího panelu nebo v jiných případech umístěná na ručním ovladači připevněná pohyblivým kabelem. Mezi oběma klávesnicemi je rozdělení funkcí provedeno z bezpečnostních důvodů tak, že z klávesnice počítače nelze spustit žádný pohyb stroje.

## Slide 7
Hlavní panel stroje
Obraz hlavní panel se objeví vždy po zapnutí řídícího systému

## Slide 8
Archív NC programů
V levém okně je seznam všech programů ve zvoleném adresáři se zvolenou příponou. V pravém okně je náhled začátku programu označeného kursorem. S programy je možno pracovat podle nabídky na spodní liště.

## Slide 9
Editor
Režim a obraz editor jsou určeny pro zápis a opravy NC programů

## Slide 10
Rozdělení podle stupně automatizace zpracování vstupních informací
Ruční programování
Přímé a nepřímé programování CNC systémů
Automatické (strojní) programování (KOVOPROG, Sinumerik, MTS)
Dialogové (Heidenhain)
CAD/CAM systémy (EdgeCAM, SolidWorx, NX)
Dílenské:

## Slide 11: Použitá literatura: vlastní text a obrázky, uživatelská příručka Mikroprog