## Slide 1: Požadavky kladené na nástrojové vybavení
VY_32_INOVACE_265_Požadavky kladené na nástrojové vybavení
Autor: Jaroslav Valenta

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Požadavky kladené na nástrojové vybavení
Označení | VY_32_INOVACE_265_Požadavky kladené na nástrojové vybavení
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Konstrukce a vybavení CNC strojů
Ročník | 3
Autor | Jaroslav Valenta
Datum ověření | 14.11.2012
Anotace / metodický popis | Učební text zahrnuje požadavky na nástrojové vybavení, jejich rozdělení dle použitých technologií a jejich seřizování na strojích.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
- rychlá seřiditelnost pracovní polohy špičky nástroje s přesností odpovídající požadavkům výrobních tolerancí obráběných dílců.
- snadná a rychlá vyměnitelnost otupených nástrojů a při jejich výměně ustavení do původní polohy.
- možnost seřizování mimo stroj za pomoci seřizovacích přístrojů.
- dostatečná statická i dynamická tuhost, aby bylo možné maximálně využít řezných vlastností nástroje a výkon stroje.
- optimalizace sortimentu tak, aby počet držáků byl co nejmenší a přitom umožňoval splnění co největšího počtu technologických požadavků, čím by se v max. míře vyloučila potřeba speciálního nářadí.
- zaměnitelnost pro příslušné druhy NC strojů a str. různých výrobců.
Požadavky kladené na nástrojové vybavení pro CNC stroje

## Slide 4
Nástroje pro CNC stroje
nástroje typu soustružnických nožů
osové nástroje – vrtáky, výstružníky, frézy,….
speciální nástroje – vrtací hlavy, vyvrtávací tyče, úhlové frézy,…
Upínání nástrojů na CNC soustruzích
Upínáme nejčastěji do revolverových hlav různé konstrukce
Požadavky na revolverové hlavy:
- možnost upnutí nástrojů kolmo na osu obrábění
- možnost upnutí nástrojů rovnoběžně s osou obrábění
- možnost upnutí osových nástrojů
- možnost upnutí vyvrtávacích tyčí
- zajištění přesné aretace polohy po otočení r. hlavy
- pokud možno co nejmenší rozměry

## Slide 5
Seřizování nástrojů – nastavení řezné hrany soustružnické nože
Interní seřizování – přímo na stroji
Externí seřizování – mimo stroj, v seřizovacích přípravcích
a) seřízení pomocí prvků vestavěných přímo v tělese nástroje
b) seřízení pomocí prvků vestavěných do nástrojového držáku
c) seřizovací prvky jsou příslušenstvím obráběcího stroje
z
z
z
a)
b)
c)

## Slide 6
Znázornění seřizovacích konstant vzhledem k nulovému bodu revolverové hlavy (délkové korekce nástroje)
-Z
-X
N
-Z
-X
+Z
+X
P
N – nulový bod revolverové hlavy
P – bod špičky nástroje

## Slide 7: Použitá literatura: Vlastní text a obrázky