## Slide 1: Přesnost indikace polohy
VY_32_INOVACE_274_Přesnost indikace polohy
Autor: Jaroslav Valenta

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Přesnost indikace polohy
Označení | VY_32_INOVACE_274_Přesnost indikace polohy
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Konstrukce a vybavení CNC strojů
Ročník | 3
Autor | Jaroslav Valenta
Datum ověření | 23.1.2013
Anotace / metodický popis | Výukové listy jsou zaměřeny na možné vlivy nepřesnosti na CNC strojích a jejich možných eliminací.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Přesnost indikace a opakovaná přesnost
Vlivy vůle vedení a pružné deformace na rozměrovou stálost obrobku
Pohon posuvu
Pružná
deformace
Tepelná roztažnost
Vůle ve vedení
Vůle v ložisku
Systém odměřování
dráhy

## Slide 4
způsobuje, že je nástroj tlačen řeznými silami do jiné než naprogramované polohy.
I u vysoce kvalitních CNC strojů musí existovat určitá vůle v ložiskách a vedeních.
Jinak by byly třecí síly a tím vznikající opotřebení příliš velké a po krátké době by
došlo k větším nepřesnostem.
Kovové konstrukční části se pružně deformují. Řeznou silou se deformují frézy a vřeteno, což vede k rozměrovým odchylkám. Deformace jsou tím větší, čím větší
jsou síly při obrábění a čím větší je vyložení vřetena.
Stávající vůle v ložiskách a ve vedeních
Tepelnou roztažností
konstrukčních částí stroje a obrobku může dojít k dalším nepřesnostem. To vede k tomu, že se u CNC obr. strojů, které mají vyrábět obrobky s velmi přesnými tolerancemi, provádí obrábění v klimatizovaných prostorách a chladivo je udržováno na konstantní teplotě. To znamená, že musí být samo chlazeno.

## Slide 5
Pružná deformace
Je to stav, kdy se nástroj odtlačuje od obrobku. Je proto nutné, vždy při upínání nástroje dbát na takové vyložení nástroj, jaká je potřebná hloubka obrábění. Platí zde pravidlo, že upnutí musí být pevné a tuhé. Myslíme tím jak obrobek, tak i nástroj.
Vůle ve vedení
V tomto případě máme na mysli vůli mezi vedením a suportem stroje. Tento problém se týká především konvenčních strojů. U CNC strojů tato vůle bývá minimální a pokud je překročena povolená úchylka, systém hlásí chybu. Tuto vůli může případně eliminovat možnost užití funkce pro zpevňování suportů.
Opakovanou přesností pak máme na mysli to, rozměry prvního kusu jsou naprosto stejné jako u stého či tisícého obrobku.

## Slide 6: Použitá literatura: Vlastní text a obrázek