## Slide 1: Měření a odměřování na CNC strojích
VY_32_INOVACE_273_Měření a odměřování na CNC strojích
Autor: Jaroslav Valenta

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Měření a odměřování na CNC strojích
Označení | VY_32_INOVACE_273_Měření a odměřování na CNC strojích
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Konstrukce a vybavení CNC strojů
Ročník | 3
Autor | Jaroslav Valenta
Datum ověření | 11.1.2013
Anotace / metodický popis | Prezentace popisuje možnosti měření na CNC strojích, dále potom způsoby odměřování dráhy a zobrazuje možnosti nových metod odměřování i měření.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
1- Měření během pracovního procesu
Nejjednodušší způsob zjišťování měřené hodnoty je způsob měření při přerušení programu. Jestli-že je ve větě funkce M0- programový stop, zastaví se stroj na dobu, než se zadá z ovládacího panelu příkaz k dalšímu obrábění. Mezi tím může být obrobek změřen. Jestli-že se blíží rozměr obrobku jednomu ze zadaných mezních rozměrů, provede se ruční změna korekční hodnoty nástroje tak, aby rozměr dalšího obrobku (operace), byl správný.
Měření na CNC ctrojích

## Slide 4
2 – Automatické měření
Provádí se naprogramovanými měřícími cykly. Do vřetene se upne měřící sonda, která má dotyk zakončen rubínovou kuličkou, vysoce odolnou proti opotřebení. V okamžiku kdy se kulička dotkne obrobku, vyšle sonda signál do řídícího systému. Řídící systém vyhodnotí s přesností na 1/1000mm okamžitou polohu dotyku. Z několika „dotyků“ řídící systém vypočítá příslušný rozměr a porovná s uloženými tolerancemi. Při dosažení mezního rozměru provede systém automaticky změnu nástrojové korekce.

## Slide 5
Programovatelný pětiosý měřicí systém
Přístroj Checkmaster pro kompletní 3D kontrolu geometrických parametrů

## Slide 6
LP2 jsou standardní dotekové sondy pro soustruh. Jejich malá těla ji činí vhodnými pro měření prvků obrobku s omezeným přístupem.
Sondy pro soustruhy mohou být použity pro optické, indukční a pevně připojené systémy. Optický přenos je nejvhodnější pro renovaci strojů nebo volitelnou montáž. Sondy LP2, LP2H a LP2DD mohou být použity pro optické, indukční a pevně připojené systémy.
Měření obrobků na soustruhu

## Slide 7
- Opakovatelnost 1 µm.
- Kompatibilní s celou řadou doteků Renishaw M4.
- Standardní montáž HP ramena pro ustavování nástrojů (HPRA)
- Flexibilita – dostupná sada OEM pro OEM instalace.
- Velký přejezd 9° – zvyšuje trvanlivost sondy.
Vlastnosti a výhody těchto sond

## Slide 8
Měření obrobků na obráběcích centrech
Správným ustavováním nástrojů a detekce jejich poškození bez nutnosti dohledu obsluhy, zachováte kvalitu produktů a celého průběhu obrábění.
Sledovací a měřicí hlava

## Slide 9
Elektronický kalibr Marposs M1 Wave měří s přesností 0,5 µm
Bezkontaktní laserové měření drsnosti
Automatický systém měření tvaru a polohy

## Slide 10
Každá osa číslicově řízeného stroje potřebuje vlastní odměřovací
zařízení, které hlásí regulátoru polohy okamžitou skutečnou polohu suportu.
Přímé měření dráhy – odměřuje se dráha ujetá přímo.
Nepřímé měření dráhy – usuzuje se ujetá dráha z úhlu natočení s ohledem na stoupání vodícího šroubu.
U většiny strojů se provádí měření dráhy fotoelektronicky.
Světlo vycházející ze zdroje je usměrněno kondenzorovou čočkou
na rovnoběžné světelné paprsky a prosvěcuje skleněné měřítko s čárovým rastrem.
Systémy odměřování dráhy

## Slide 11
20
20
Přímý, inkrementální systém odměřování dráhy s referenčními značkami s kódovanou vzdáleností.
U inkrementálních systémů s referenčními značkami s kódovanou vzdáleností je možno získat absolutní polohu vždy po 20mm, to znamená přejetí dvou referenčních značek.

## Slide 12
Odměřování dráhy na CNC strojích
Precizní dělení - základ vysoké přesnosti
Srdcem snímačů HEIDENHAIN je jeho standardní měřítko, obvykle ve formě dělení s typickou šířkou rysky od 0.25 µm do 10 µm. Tato přesná dělení jsou vyráběna procesem, vyvinutým HEIDENHAIN (např. DIADUR, nebo AURODUR) a jsou rozhodujícím faktorem funkčnosti a přesnosti snímačů. Dělení jsou složena z rysek a mezer s definovaným intervalem s velmi malou úchylkou. Tím jsou vytvořeny struktury s přesnou definicí hran. Takováto dělení jsou odolná vůči mechanickým a chemickým vlivům i vibracím a otřesům. mají také definované chování při změně teploty.
Systémy odměřování dráhy od firmy HEIDENHAIN

## Slide 13
Fázové mřížky Speciální výrobní proces umožňuje vyrábět trojrozměrné dělící struktury, které mají zvláštní optické charakteristiky. Šířka těchto struktur je v rozsahu od několika mikronů až po čtvrt mikronu. Supradur Dělení, vyrobená procesem SUPRADUR, pracují opticky jako trojrozměrné fázové mřížky, ale na rozdíl od nich mají planární strukturu a jsou proto odolnější vůči znečištění. Magnodur Tenké magnetické vrstvy v mikronových tloušťkách jsou uspořádány pro velmi jemná magnetická dělení. Diadur Přesná dělení DIADUR jsou složena z extrémě tenkých vrstev chromu na substrátu - obvykle ze skla, nebo sklokeramiky. Přesnost těchto dělících struktur je v oblasti mikronů a submikronů. Aurodur Dělení AURODUR je založeno na vysoce reflexivních zlatých ryskách a matných mezerách. Dělení AURODUR je obvykle na nosičích z oceli. Metallur Dělení METALLUR má díky svému zvláštnímu optickému složení z reflexních zlatých vrstev téměř planární strukturu. Tím jsou zvláště necitlivé vůči znečištění.

## Slide 14
Magnetický lineární snímač polohy
Lineární optická pravítka pro snímání polohy

## Slide 15
Magnetické lineární snímače MLS3
Tento systém spojuje výhody magnetických lineárních snímačů a dále jejich plnou ochranu před okolním prostředím.
Systém je zapouzdřený v hliníkovým profilu, s vlastním vedením čtecí hlavy, který je na vrchu chráněn 2 řadami manžet.
U tohoto systému tak nedochází k odlepování magnetického pásku působením např. řezných kapalin, zanášení povrchu ocelovými třískami apod.
Magnetické snímače jsou vyráběny v požadovaných délkách.
Magnetické snímače mají krytí IP65 (vodotěsné).
Vhodné i na obráběcí stroje.
Charakteristika optického odměřování
Digitální indikace řady SDS6 využívají 16 bitovou SCM technologii a nahrazují původní řadu indikací SDS2.
Indikace nově umožňují mimo jiné i nelineární korekci snímačů (až 40 bodů).
Indikace je možné použít pro vysoce přesné strojní zařízení, např. vyvrtávačky, brusky a dále frézky, soustruhy a vyjiskřovací stroje.

## Slide 16: Použitá literatura: Vlastní text, obrázky a text Průmyslové spektrum