## Slide 1: Vědomostní test 2
VY_32_INOVACE_280_Vědomostní test 2
Autor: Jaroslav Valenta

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Vědomostní test 2
Označení | VY_32_INOVACE_280_Vědomostní test 2
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Konstrukce a vybavení CNC strojů
Ročník | 3
Autor | Jaroslav Valenta
Datum ověření | 15.5.2013
Anotace / metodický popis | Vědomostní test ověřuje znalosti žáků dané problematiky.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Testové otázky – vyber vždy jednu správnou odpověď
1. Upnutí součásti na stroji musí být
a) tuhé a pevné
b) přesné a kolmé
c) pevné a rychlé
2. Pro konvenční stroje je lépe frézovat
a) sousledně
b) nesousledně
c) obojí je správně
3. CNC je
a) počítačem řízený NC stroj
b) počítačem řízený nástroj
c) výroba plně řízená počítačem
4. CNC stroje pracují s přesností
a) 0,1
b) 0,01
c) pracují i přesněji

## Slide 4
5. Pro řeznou rychlost platí vzorec
a) π d n / 1000
b) π d v / 1000
c) π 1000 / d n
6. K technologickým vlastnostem patří
a) obrobitelnost
b) tepelná roztažnost
c) pevnost
7. Fazetka je
a) spojnice dvou hlavních ostří u vrtáku
b) úzká ploška podél drážek, která vede vrták
c) přechodová válcová plocha mezi tělem vrtáku a upínací části
8. Odvalovací fréza se používá na výrobu
a) rovinných ploch
b) ozubených kol
c) tvarových ploch

## Slide 5
9. Charakteristika dělícího přístroje je
a) maximální počet soustředných kružnic na dělícím kotouči
b) maximální počet dírek na kružnici
c) velikost šnekového převodu
10. Jaký je nejčastější způsob programování v systému Heidenhein
a) ISO
b) Dialog
c) SMART
11. Písmeno L v tabulce nástrojů znamená
a) délková korekce nástroje
b) adresa bloku podprogramu
c) délka stopky nástroje
12. Co znamená TOOL DEF
a) zadání délky a rádiusu nože
b) definice nástroje
c) definice cyklu

## Slide 6
13. Pevné cykly
a) umožňují snazší seřizování polohy obrobku na stroji
b) jsou součástí softwarového vybavení CNC systému
c) podporují metodu vysokorychlostního obrábění
14. Do technické diagnostiky řadíme
a) automatickou výměnu nástroje a obrobku
b) automatický odvod třísek
c) ověření dráhy nástroje
15. Kuličkové šrouby slouží
a) k dosažení méně přesného, ale rychlého polohování
b) k dosažení přesného a rychlého polohování
c) k přesnějšímu upnutí obrobku
16. Co se na CNC stroji označuje vztažným bodem N
a) nulový bod nástroje
b) nulový bod stroje
c) nulový bod obrobku

## Slide 7
Vyhodnocení testu 2
1 - a 9 - c
2 - b 10 - b
3 - a 11 - a
4 - c 12 - b
5 - a 13 - b
6 - a 14 - c
7 - b 15 - b
- b 16 - c
Klasifikace testu: Bez chyby výborný
Dvě chyby chvalitebný
Čtyři chyby dobrý
Šest chyb dostatečný
Sedm a více chyb nedostatečný

## Slide 8: Použitá literatura: Vlastní text