## Slide 1: Způsoby seřizování nástrojů
VY_32_INOVACE_272_Způsoby seřizování nástrojů
Autor: Jaroslav Valenta

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Způsoby seřizování nástrojů
Označení | VY_32_INOVACE_272_Způsoby seřizování nástrojů
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Konstrukce a vybavení CNC strojů
Ročník | 3
Autor | Jaroslav Valenta
Datum ověření | 9.1.2013
Anotace / metodický popis | Učební text je doplněn obrázky a vysvětluje oblast měření nástrojů a určování jejich korekčních hodnot pomocí nejnovějších metod a způsobů.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Měření nástrojů
3-D dotykové sondy pro obráběcí stroje
3-D dotykové sondy jsou určeny pro použití na frézkách a obráběcích centrech. 3-D dotykové sondy pomáhají snižovat náklady v dílnách a středních podnicích: NC řízení může automaticky vykonávat úlohy nastavení, měření a kontroly a to ve většině případů v NC programech.
U spínacích 3D nástrojových sond TT 140 dojde při snímání stojícího nebo rotujícího nástroje k vychýlení snímacího talíře z klidové pozice a dojde k přenosu spínacího signálu do řízení NC. Laserové systémy TL pracují bezdotykově. Laserový paprsek snímá délku, průměr nebo konturu nástroje. Speciální měřící cykly zpracovávají informace do řízení NC.

## Slide 4
Nástrojové sondy firmy HEIDENHAIN
Sonda RTS komunikuje přes rádiové rozhraní RMI-Q umožňující použití několika sond na jednom stroji.

## Slide 5
Bezkontaktní nástrojové sondy využívají laserový paprsek procházející mezi vysílačem a přijímačem paprsku. Obě části systému jsou umístěny na stole stroje nebo po jeho stranách tak, aby byl zajištěn vzájemný relativní pohyb nástroje k laseru nejméně ve dvou osách a aby současně všechny nástroje mohly dojet až k paprsku.
Laserové systémy pro seřizování nástrojů a detekci poškozených nástrojů

## Slide 6
Výkonné měření a kontrola nástrojů pomocí kamerových systémů

## Slide 7
Optimalizace nástrojových toků při obrábění
Příprava nástroje začíná u technologa.

## Slide 8
Všechna skladová místa nástrojů mají svou adresu.
Seřizovač podle údajů systému vybavuje vozík pro stroj zařazený v koloběhu nástrojů.

## Slide 9: Použitá literatura: Vlastní text, obrázky Technický týdeník a průmyslové spektrum