## Slide 1: Rekapitulace – základní části CNC strojů
VY_32_INOVACE_278_Rekapitulace – základní části CNC strojů
Autor: Jaroslav Valenta

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Rekapitulace – základní části CNC strojů
Označení | VY_32_INOVACE_278_Rekapitulace – základní části CNC strojů
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Konstrukce a vybavení CNC strojů
Ročník | 3
Autor | Jaroslav Valenta
Datum ověření | 15.4.2013
Anotace / metodický popis | Tato část prezentace shrnuje obecně vlastnosti strojů, vysvětluje a popisuje další termíny a význam jednotlivých prvků.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Základní části číslicově řízených obráběcích strojů
Pracovní režim
Řídící systém nastavování – číslicové řízení, ve kterém je každý číslicově řízený pohyb vykonáván podle instrukcí, které určují jen následující fázovou polohu.
Pravoúhlý řídící systém
Číslicové řízení, ve kterém je každý číslicově řízený pohyb vykonáván podle instrukcí, které určují jak následující žádanou polohu, tak žádanou velikost posuvu do této polohy. Pohyby řídící systém jednotlivých osách probíhají jen rovnoběžně s přímkovým, kruhovým nebo jiným vedením stroje.
Souvislý řídící systém
Číslicové řízení, ve kterém dva nebo více číslicově řízených pohybů je vykonáváno podle instrukcí, které určují následující žádanou polohu a velikost posuvů do této polohy. Tyto velikosti posuvů se vzájemně mění tak, že je vytvořen požadovaný obrys.

## Slide 4
Funkce stroje
Přípravná funkce
Pomocná funkce
Nástrojová funkce
Pevný cyklus
Prodleva
Automatický pracovní režim
Blok po bloku
Vlastnosti stroje
Souřadnicový systém stroje
Počátek souřadnic stroje
Počátek souřadnic obrobku
Počátek souřadnic nástroje
Nulový bod stroje
Referenční bod

## Slide 5
Nastavování polohy a odměřování
Absolutní snímač polohy
Přírůstkový snímač polohy
Posunutí počátku odměřování
Pohyblivá nula
Korekce nástroje
Korekce délky nástroje
Korekce poloměru nástroje
Bezpečná vzdálenost
Kompenzace poloměru nebo průměru nástroje

## Slide 6
Programování
Blok
Postup
Řídící program
Operační příkaz
Podprogram
Program obrobku
Program pro obrábění
Ruční programování obrobku
Programování obrobku pomocí počítače
Absolutní programování
Přírůstkové programování

## Slide 7
O CNC strojích obecně
Úloha CNC strojů ve strojírenství
Konstrukce obráběcích strojů je do značné míry závislá na subdodávce z široké oblasti dalších průmyslových oborů (elektronický a elektrotechnický průmysl, kontrolní a měřící technika, výpočetní technika), ale i zde platí to, co bylo uvedeno výše. Tím nabývá konstrukce výrobních strojů a zejména obráběcích strojů stále více na významu.
Vymezení pojmu CNC obráběcí stroj a obráběcí centrum
Číslicovým řízením rozumíme v širším slova smyslu činnost číslicového počítače pro řízení pohybu nástroje nebo obrobku definovanou rychlost po dané trajektorii prostoru nebo rovině.
CNC obráběcí stroj,je tedy obráběcí stroj, který je numericky řízen a konstrukčně uzpůsoben tak, aby pracoval v automatickém cyklu a měl pokud možno automatickou výměnu nástrojů.

## Slide 8
Číslicově řízený obráběcí stroj má většinou šest hlavních
pracovních celků.
Polohování nástroje ( obrobku )
Vřeteno s vřeteníkem
Zásobník a výměník nástrojů
Zásobní (výměník ) obrobků
Přívody média ( chladící kapaliny, řezné oleje )
Ochranné kryty
Číslicové řízením počítačem (CNC) je realizace NC používající
počítač k řízení funkcí stroje – ČSN EN ISO 2806.
Jak z uvedeného plyne, je nutné rozlišovat dva základní pojmy :
číslicové (numerické) řízení a CNC (NC) řídící systém

## Slide 9: Použitá literatura: Konstrukce CNC obráběcích strojů – Marek a kol. ISBN 978-80-254-7980-3