## Slide 1: Charakteristické znaky CNC strojů
VY_32_INOVACE_262_Charakteristické znaky CNC strojů
Autor: Jaroslav Valenta

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Charakteristické znaky CNC strojů
Označení | VY_32_INOVACE_262_Charakteristické znaky CNC strojů
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Konstrukce a vybavení CNC strojů
Ročník | 3
Autor | Jaroslav Valenta
Datum ověření | 15.10.2012
Anotace / metodický popis | Učební text zahrnuje základní konstrukční znaky CNC strojů. Jasně ukazuje nejdůležitější z nich – chlazení a možnosti valivých vedení.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Charakteristické znaky konstrukce NC/CNC strojů
1. Zdroje tepla jsou kompenzovány - neovlivňuje se chod a přesnost práce stroje
2. Nastavení optimální řezné rychlosti - plynulá změna otáček vřetene
3. Nízké pasivní odpory přímočarých a kruhových vedení - valivá, hydrostatická vedení = vysoká životnost, nejsou zdrojem tepla
4. Automatické polohování
5. Automatická výměna nástrojů
6. Automatická výměna obrobků (ne u všech)
7. Přizpůsobení stroje k automatickému odvodu třísek
8. Adaptivní řízení (ne u všech)
9. Technická diagnostika - monitorování obr. stroje, nástroje, řezného procesu a obrobku
10. Vysoká tuhost a přesnost provedení - šikmá a svislá lože, litinová příhradníková lože, polymerbeton
jako výplň

## Slide 4
Kompenzace tepla
Tlakové chlazení nástrojů
Systém tlakového chlazení Jetstream Tooling tryskami přivádí chladicí médium co nejblíže k břitu nástroje. Tím se vytváří optimální podmínky pro odvod třísek z místa řezu, zlepšení utváření a dělení třísek i zvýšení trvanlivosti nástroje. Příznivé působení uvedených vlivů umožní využít intenzivnější řezné podmínky.
Chlazení JT vytváří na čele nástroje hydraulický klín, který přispívá nejen k utváření, deformaci a dělení třísek na malé segmenty, ale současně intenzivně chladí celou oblast řezání.

## Slide 5
Automatická výměna obrobků na frézce
Systém palet

## Slide 6
Bezprofilový kuličkový šroub
Výrobek Bezprofilový kuličkový šroub, vystavený na veletrhu MSV 2009, byl přihlášen do soutěže Zlatá medaile a hodnotitelská komise ho nominovala na kandidáty ocenění.
Výrobce Kuličkových šroubů Kuřim, a. s., Popis: Realizace převodu rotačního pohybu na přímočarý s využitím pružných deformací materiálu hladké hřídele, po které se odvalují předepnuté kuličky vedené pouze v závitovém profilu matice.
Kuličkové šrouby a lineární vedení – zajišťují valivý odpor

## Slide 7
Kuličkové šrouby se vyznačují velkou přesností, vysokou frekvencí pohybů, jsou bez vůlí, mají vysokou životnost a nejsou zdrojem tepla
Řez kuličkovým šroubem

## Slide 8
Různé typy lineárního vedení
Lineární vedení s pohybovým šroubem

## Slide 9: Použitá literatura: Vlastní text, obrázky Průmyslové spektrum