## Slide 1: Speciální nástroje pro CNC stroje
VY_32_INOVACE_268_Speciální nástroje pro CNC stroje
Autor: Jaroslav Valenta

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Speciální nástroje pro CNC stroje
Označení | VY_32_INOVACE_268_Speciální nástroje pro CNC stroje
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Konstrukce a vybavení CNC strojů
Ročník | 3
Autor | Jaroslav Valenta
Datum ověření | 30.11..2012
Anotace / metodický popis | Výukové listy ukazují obrazně nástroje, které mají použití při speciálních technologiích obrábění. Dále vysvětlují použití držáků modulárního typu.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Slotworx S/M/L představuje komplexní program rohových a drážkových fréz pro univerzální použití: hrubování a dokončování oceli, hliníku, grafitu, plastu a tvrzených materiálů a uplatní se i při obrábění nerezových ocelí. Frézy se uplatní také při čelním a obvodovém frézování, frézování drážek a kapes a při šikmém a cirkulárním zapichování.
Nové trendy nástrojů pro CNC obrábění

## Slide 4
Vysoce výkonné vrtáky s výměnnou vrtací hlavou Hydra vynikají vysokou odolností vůči opotřebení a korozi.
Vysoce výkonné monolitní vrtáky ze slinutého karbidu do hliníku CDX-Al R587 pro vrtání otvorů do hloubky 3x D.

## Slide 5
Tvrdokovové nástroje pro vrtání a frézování
Rozmanitost frézovacího programu vychází z možností kombinování úhlu břitů, počtem zubů, tvarem čela, délkou vyložení, vnitřním chlazením, tvarem stopky a povlakováním, přičemž se ideální sestava řídí speciálními požadavky zákazníka. Inovaci v oblasti frézování představují frézy Taurus. Tyto frézy se vyznačují speciálním trapézovým tvarem břitů, který na rozdíl od přímých břitů přináší výhody v redukci síly působící na břit. Díky tomu jsou možné daleko větší úběry materiálu, a nástroj tak může dosahovat také vyššího výkonu po celou dobu své životnosti.

## Slide 6
Nástroje pro výrobu a úpravu otvorů

## Slide 7
Čtyřnásobná životnost s novým nástrojovým systémem
Systém Spinworx s otočnými břitovými destičkami

## Slide 8
Nástrojový systém DR pro vystružování
Modulární systém výstružníků DR Ø 11,9-100,6 mm

## Slide 9
Nástrojový systém DAH pro vysokorychlostní frézy

## Slide 10
Technologie vysokorychlostního obrábění – HSC
Pro každý obráběný materiál je hranice tzv. vysoké řezné rychlosti odlišná, tuto hranici ovlivňuje druh řezného materiálu, tenká vrstva, geometrie břitu a konstrukční provedení nástroje – nástroj monolitní nebo s vyměnitelnými břitovými destičkami.
Vysokorychlostní obrábění kalené litiny (řezná rychlost 750 m.min-1
Typová řada nástrojů firmy Hofmeister s řeznou keramikou
pro obrábění kalených materiálů

## Slide 11
Koncepce poháněných nástrojových držáků Performance Line je přizpůsobena pro všechny typy CNC soustruhů.

## Slide 12
Poháněné nástrojové držáky modulárního typu

## Slide 13: Použitá literatura: Vlastní text, obrázky Průmyslové spektrum