## Slide 1: Bezpečnost práce na obráběcích strojích
VY_32_INOVACE_279_Bezpečnost práce na obráběcích strojích
Autor: Jaroslav Valenta

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Bezpečnost práce na obráběcích strojích
Označení | VY_32_INOVACE_279_Bezpečnost práce na obráběcích strojích
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Konstrukce a vybavení CNC strojů
Ročník | 3
Autor | Jaroslav Valenta
Datum ověření | 17.4.2012
Anotace / metodický popis | Výukové listy jasně ukazují důležitost dodržování bezpečnosti při práci na kovoobráběcích strojích.Žáci jsou zde seznámeni s normami BP a se základními pravidly na dílnách.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Základní zásady bezpečnosti práce při obrábění kovů
Základní povinnosti zaměstnavatelů
- Zaměstnavatel je povinen prokazatelně seznámit každého pracovníka s ČSN 20 0700
„Bezpečnostní požadavky pro obráběcí stroje na kovy“, dále s návodem výrobce
k obsluze a údržbě stroje a zejména se všemi riziky, které z prováděné činnosti
na daném typu stroje vyplývají.
- Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby žádný stroj nebo zařízení neobsluhoval
pracovník, jemuž obsluha nepřísluší z titulu přikázané práce. Zaměstnavatel
odpovídá za to, že je zařízení používáno jen k činnostem, pro které je výrobcem
určeno, a že je po celou dobu používání bezpečné.
- Zaměstnavatel zodpovídá za bezchybnou funkci bezpečnostních a ochranných
zařízení obráběcích strojů a kontroluje zaměstnance, zda je v plném rozsahu
používají a nevyřazují je svévolně z činnosti. Vyřazení těchto zařízení z činnosti je
závažným porušením bezpečnostních předpisů a pracovní kázně ze strany
zaměstnanců.

## Slide 4
- Zaměstnavatel snižuje nebezpečí zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi
stroje přidělením správného pracovního ustrojení, tj. nepoškozeným pracovním
oblekem (pracovní kalhoty a pracovní blůza nebo pracovní kombinéza). Je zakázáno používat pracovní plášť nebo zástěru.
- Zaměstnavatel je povinen přidělit zaměstnanci správnou obuv. Kožená pracovní obuv podstatně snižuje nebezpečí proříznutí podrážky třískami, pořezání chodidla a prstů nohy. Není dovoleno pracovat v lehké plátěné obuvi nebo otevřených sandálech
- Zajistit zaměstnance proti zplodinám uvolňovaným pracovním zařízením v procesu obrábění (odsávání), proti hlučnosti, vytvořit mu ergonomicky přijatelné podmínky na pracovišti, zejména prostorovou dostatečnost, teplo a vyhovující osvětlení.

## Slide 5
Základní povinnosti zaměstnanců:
- Odložit prstýnky, řetízky,náramkové hodinky, vázanky, šály apod., neboť zvyšují
nebezpečí zachycení rotujícími částmi stroje. Proti zachycení vlasů se musí obsluha
chránit čepicí nebo správně uvázaným šátkem.
- Před zahájením práce na stroji je obsluha povinna prohlédnout stroj, zkontrolovat
jeho jednotlivé částí, zejména ochranná, spouštěcí a vypínací zařízení, očistit
a promazat nekryté vodící plochy.
- Ověřit, zda ovládací páky jsou ve správných polohách;odemknout hlavní
vypínač,správně nastavit řezné parametry.
- Ověřit, zda na funkčních částech stroje neleží nějaké předměty.
- Překontrolovat funkci upínacího zařízení obrobku; uložit použité nářadí.
- Zvolit správný nástroj, zkontrolovat jeho opotřebení a správné upnutí; nastavit
a překontrolovat funkci chlazení nástroje.
- Po upnutí materiálu nastavit vždy ochranná zařízení do činné polohy, pokud není
jejich aktivace řešena výrobcem stroje automaticky.
- U číslicově řízených strojů překontrolovat základní funkce podle dodaného
testovacího programu, zkontrolovat běh stroje naprázdno, vymezit výchozí polohu
nástroje na obrobku pro započetí obrábění.

## Slide 6
- Překontrolovat zásobník nástrojů a průběh jejich výměny podle požadovaného
technologického postupu a zadaného programu.
- Zkontrolovat, nastavit a funkčně připravit přídavné roboty a manipulátory.
Provést zápis do záznamníku provozu, kontroly a údržby stroje; pokud nevede tyto záznamníky mistr nebo údržba.
Základní zásady bezpečnosti práce při obsluze obráběcích strojů
- Na základě příkazu zaměstnavatele obsluhovat pouze určená bezpečná zařízení.
- Dodržovat stanovený technologický postup, včetně bezpečnostních zásad v něm
obsažených.
- Používat přidělené OOPP, být správně ustrojen, mít zakryté vlasy a obrábět
bez rukavic.
- Ochranná a zabezpečovací zařízení svévolně nevyřazovat z funkce nebo odstraňovat
ze stroje.
- Veškeré výměny nástrojů, polotovarů obrobků, měření, údržbu, mazání, čistění ručně
obsluhovaného stroje provádět jen za klidu stroje.

## Slide 7
- Vždy pracovat s ostrými, správně upevněnými nástroji a obrobky za předem
stanovených a nastavených řezných podmínek.
Dodržovat ustanovení ČSN 20 0700 a návody výrobce k obsluze a údržbě stroje.
- Používat manipulační zařízení předepsaným bezpečným způsobem.
- Dodržovat ergonomické zásady, pořádek a prostorovou dostatečnost na pracovišti.
- Polotovary skladovat a manipulovat s nimi bezpečným způsobem.
Veškerá zjištěná nebezpečí a vzniklé závady hlásit přímému nadřízenému.
Používání OOPP
Zaměstnavatel je povinen na základě vyhodnocení rizik prováděných činností a rizik
z používaných zařízení přidělit bezplatně zaměstnanci všechny nezbytné osobní ochranné
pracovní prostředky.
Pro technologie obrábění se jedná zejména o vhodný pracovní oděv, boty, rukavice,
ochranné brýle nebo ochranný štít,chrániče sluchu, pro ochranu pokožky proti chemikáliím
z chladících a řezných kapalin ochranné masti.
Zaměstnavatel je dále povinen přidělit zaměstnanci pracovní pomůcky
pro odstraňování třísek, zbytků odstříknuvších chladících kapalin, maziv a dalších
nežádoucích médií vznikajících při obrábění.

## Slide 8: Použitá literatura: Výtah z ČSN 20 07 00 - Bezpečnostní předpisy pro kovoobráběcí stroje