## Slide 1: Druhy řízení
VY_32_INOVACE_275_Druhy řízení
Autor: Jaroslav Valenta

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Druhy řízení
Označení | VY_32_INOVACE_275_Druhy řízení
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Konstrukce a vybavení CNC strojů
Ročník | 3
Autor | Jaroslav Valenta
Datum ověření | 25.1.2013
Anotace / metodický popis | Výukové listy popisují možnosti řízení z hlediska dispozice os. Obrázky jasně vysvětlují druhy řízení a možnosti stroje při obrábění.Je popsána funkce interpolátoru.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Cílem řízení technologického procesu obrábění je dosažení požadovaného geometrického tvaru obrobku v požadované rozměrové přesnosti a drsnosti obrobených ploch při optimálních řezných podmínkách. Způsob jakým se dosahuje geometrického tvaru součásti obráběním, je strategie řízení řezného procesu
Na základě vybavení řídících systémů CNC softwarem a hardwarem rozlišujeme různé druhy řízení.
- stavění souřadnic ( polohování )
- pravoúhlé řízení
- souvislé řízení
Dalším hlediskem rozdělení je druh použitého odměřování, způsob programování, druh polohové zpětné vazby apod.
Druhy řízení CNC systémů

## Slide 4
Systémy stavění souřadnic – jsou nejstarším řízením, které nemělo mikroprocesor pro lineární ani kruhovou interpolaci.
Nástroj se pohybuje rychloposuvem na požadovaný bod, přičemž
nezáleží na vykonané dráze. (použití – vrtací a vyvrtávací stroje)
Z
X
Y

## Slide 5
Y
X
X
Umožňuje frézovat pravoúhlé obrobky a soustružit válcové plochy.
Pravoúhlá řízení – jsou následným stupněm stavění souřadnic. Mohou brát v úvahu rozměry nástrojů (mají výpočet korekce). Je jimi možné provádět obrábění rovnoběžné se souřadnými osami.

## Slide 6
Z
Y
Z
X
Z
Souvislá řízení – umožňují výpočet korekce a výpočet geometrie. Např. souvislé ř. soustruhu umožňuje pohyb nástroje v rovině Z - X
(ve dvou dimenzích) po libovolných úkosech a kruhových obloucích.
Je to řízeni 2D. To znamená řízení ve dvou současně pracujících souřadných osách

## Slide 7
Z
X
Y
Souvislá řízení – u mnohých frézek se může provádět lineární interpolace volitelně vždy jen v jedné rovině (X-Y, Z-X nebo Y-Z).
V důsledku volného výběru roviny interpolace hovoříme o souvislém řízení 2 ½ D

## Slide 8
Z
X
Y
Jestliže jsou vedle pohybu v osách X,Y a Z možné ještě další současné pohyby (např. otočný pohyb kolem osy X=osa A), mluvíme pak o řízení 4D popřípadě 5D.
Souvislá řízení – pomocí souvislého řízení 3D lze u frézek obrábět libovolné obrysy a prostorové plochy. Přitom musí interpolátor vypočítávat pohyb ve dvou osách v závislosti na třetí ose.Zde je zapotřebí více výpočetních operací než u řízení 2D.Je nutný mikroprocesor s vysokým výkonem.

## Slide 9
Interpolátor – výpočet naprogramované dráhy
Generace požadované obecné dráhy relativního pohybu nástroje proti obrobku je uskutečněna pomocí obvodů interpolátoru.
Interpolátor (jednoúčelový počítač) vyrábí počet elektrických impulsů odpovídající naprogramovaným drahám v jednotlivých osách. Každý impuls představuje elementární dráhu např. 0,01mm, takže počet impulsů charakterizuje v daný okamžik ujetou dráhu. Frekvence těchto impulsů představuje rychlost pohybu v každé řízené ose. Poměr frekvencí ve dvou současně řízených osách udává směrnici přímky, po které probíhá v daný okamžik relativní pohyb mezi nástrojem a obrobkem.
Interpolátor lineární, kvadratický, vyšších řádů

## Slide 10: Použitá literatura: Vlastní obrázky, Technologie zpracování kovů 2 autor Pragač ISB 80-901657-2-9