## Slide 1: Vybavení řídících systémů
VY_32_INOVACE_263_Vybavení řídících systémů
Autor: Jaroslav Valenta

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Vybavení řídících systémů
Označení | VY_32_INOVACE_263_Vybavení řídících systémů
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Konstrukce a vybavení CNC strojů
Ročník | 3
Autor | Jaroslav Valenta
Datum ověření | 29.10.2012
Anotace / metodický popis | Výukový materiál dává nahlédnout žákům do oblasti vybavenosti řídících systémů a uvádí možnosti dalšího rozšíření těchto obvodů.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Vybavení řídících systémů
Pro zvýšení efektivnosti, usnadnění obsluhy a programování, byly
řídící systémy rozšířeny o další obvody. Úroveň ř.s. pak často posuzujeme podle rozsahu tohoto vybavení.
Zpomalovací body
V těchto bodech dochází postupně ke snižování rychlosti posuvu. Rychloposuv-posuv-mikroposuv. Zpomalovací body jsou pro dosažení přesné polohy nástroje vzhledem k obrobku. Celá fáze zpomalování probíhá na stroji automaticky a není ji nutno programovat.
Indikace polohy
Dráha stolu snímaná odměřovacím ústrojím se vyjadřuje číslicovým způsobem na panelu stroje i řídícím systému. Je to výhodné pří seřizování polohy obrobku, při kontrole, odlaďování programu apod.

## Slide 4
Hlídání přejezdu a zpevňování suportů
Přejezdy a odtlačování stolů mají za následek změnu požadovaného rozměru obrobku.
Zpevňování polohy je rovněž nutné, když se vřeteníky a suporty
Pohybují po svislém vedení kuličkovým šroubem, který není samosvorný.
Hlídání přejezdu má ten význam, že když dojde v poloze pracovního stolu k odchylce větší než je přípustná, přeruší se pracovní cyklus. Velikost přípustné odchylky se nastavuje na přepínači pro jednotlivé osy.
Zrcadlení
Usnadňuje programování při obrábění souměrných součástí. Program se sestaví pro polovinu nebo čtvrtinu součásti tak, aby osa nebo počátek souřadného systému byly středem souměrnosti. Vhodnou G funkcí se určí způsob zrcadlení.

## Slide 5
Pevné cykly
Často je zapotřebí vrtat, vyhrubovat, řezat závit apod. u stejných otvorů, které se liší jen polohou, popř. by k obrobení dané části obrobku bylo zapotřebí značný počet vět programu.
Pro tyto případy jsou řídící systémy vybaveny obvody, které umožňují několik pevných cyklů. Cyklus je tedy součást sowtvarového vybavení CNC systému. Cykly se vyvolávají pomocí vymezených G funkcí.
Cyklus je stanovený jeden blok v programu, ve kterém za jednotlivé adresy dosadí programátor konkrétní čísla pro danou součást.
Posouvání počátku
Umožňuje snazší seřizování polohy obrobku na stroji. Při seřizování jde o to, dostat obrobek do takové polohy, aby jeho souřadnice vyjádřené v programu, odpovídaly souřadnicím na stroji.
Seřizování se uskutečňuje na zvolený vztažný bod nebo rovinu obrobku. Posouvání počátku, nebo také stanovení lokálního souřadnicového systému, zabezpečují přípravné G funkce 50 - 59

## Slide 6
Korekce průměru a délky nástrojů
Rozdílnost typů a tvarů nástrojů, jejich vyložení, způsob upnutí a umístění na některé z nástrojových hlav způsobuje, že prakticky nelze nástroje seřadit tak, aby se ztotožnil jejich charakteristický bod
(špička nože, vrtáku, frézy apod.) s odměřovaným nulovým bodem. Obvykle vzniká větší či menší odchylka v jednom nebo ve dvou směrech (osách) v kladném nebo záporném smyslu, která vyjadřuje konkrétními číselnými hodnotami, jak se liší skutečná poloha nástroje od nulového bodu. Toto číselné vyjádření odchylky nazýváme seřizovacími konstantami. Programátor musí tedy počítat při tvorbě řídícího programu s těmito konstantami a zahrnout je do určení výsledných souřadnic každého úseku.
Korekce nástr. umožňují korigovat dráhu nástroje, tj. odstranit nepřesnosti vzniklé opotřebením ostří, potřebou nastavit nástroj s velkou přesností apod. Dále k ustavení špičky všech nástrojů do tzv. nuly. To nám umožňuje sestavit programy bez ohledu na vyložení upnutých nástrojů.
Dráha nástrojů je potom programována tak, jako by se pracovalo s jedním nástrojem.

## Slide 7: Použitá literatura: Vlastní text