## Slide 1: Synchronní technologie
VY_32_INOVACE_287_Synchronní technologie
Autor: Jaroslav Valenta

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Synchronní technologie
Označení | VY_32_INOVACE_287_Synchronní technologie
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Programování v systému CAD/CAM a Heidenhain
Ročník | 4
Autor | Jaroslav Valenta
Datum ověření | 13.11.2012
Anotace / metodický popis | Prezentace ukazuje formou video ukázek novou cestu konstrukce v oblasti tvorby modelů a celých sestav..
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Solid Edge se Synchronní technologií
Synchronní technologie je skupina nástrojů určených k modifikaci geometrie bez ohledu na její historii. Těmito nástroji je tedy možné editovat modely, které vznikly v systému NX, i modely, které byly importovány z jiných CAD systémů. Synchronní technologie umožňuje editaci pomocí tzv. přímého modelování, kdy se s modelem nepracuje klasicky na úrovni jednotlivých modelovacích prvků (vytažení, zaoblení, sražení hrany apod.), ale k modelu se přistupuje na úrovni stěn Synchronní technologie je skupina nástrojů určených k modifikaci geometrie bez ohledu na její historii. Těmito nástroji je tedy možné editovat modely, které vznikly v systému NX, i modely, které byly importovány z jiných CAD systémů. Synchronní technologie umožňuje editaci pomocí tzv. přímého modelování, kdy se s modelem nepracuje klasicky na úrovni jednotlivých modelovacích prvků (vytažení, zaoblení, sražení hrany apod.), ale k modelu se přistupuje na úrovni stěn.
Tento přístup přináší významnou úsporu času. Konstruktér není tlačen do hledání "rodiče", který definuje danou geometrii, ale přímo označí geometrii (stěny), kterou chce editovat a s touto skupinou stěn pracuje. Pokud model obsahuje historii, tak historie zůstane zachována a nástroje Synchronních technologií se zapíší do stromu historie jako další modelovací prvky.
Co je synchronní technologie?

## Slide 4
Možnosti synchronní technologie

## Slide 10: Použitá literatura: Ukázková videa pro synchronní technologii v CAD systémech