## Slide 1: Cvičení
VY_32_INOVACE_300_Cvičení
Autor: Jaroslav Valenta

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Cvičení
Označení | VY_32_INOVACE_300_Cvičení
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Programování v systému CAD/CAM a Heidenhain
Ročník | 4
Autor | Jaroslav Valenta
Datum ověření | 16.4. 2013
Anotace / metodický popis | Prezentace zahrnuje jednotlivá cvičení dle výkresu. U každého cvičení je znázorněno i řešení, které slouží jak ke kontrole tak i k výuce programování.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Cvičení 1 - frézování obdélníkové kapsy
100
40
40
50
50
Z
X
Y
30
30
30
100
50
50
Y
15
4 x R10

## Slide 4
Technologická operace frézování
Použijeme pouze 1 nástroj – fréza drážkovací průměr 16 mm, v tabulce nástrojů uložen jako nástroj číslo 77.
Souřadnice - pravoúhlý souřadný systém,
Nulový bod programu – v rovině obrábění XY je ve středu plochy, Z0 je na povrchu součásti.
Úkol : napište a odlaďte NC program
Tvar naprogramujte pomocí cyklu č.4
Určete technologii frézování (sousledné nebo nesousledné)
V závislosti na technologii určete správnou velikost nástroje

## Slide 5
0 BEGIN PGM PGM03-01 MM
1 ; KAPSOVE FREZOVANI - PRAVOUHLA KAPSA
2 ; ............................
3 BLK FORM 0.1 Z X-50 Y-50 Z-30
4 BLK FORM 0.2 X+50 Y+50 Z+0
5 TOOL CALL 77 Z S550
6 CYCL DEF 4.0 KAPSOVE FREZOVANI
7 CYCL DEF 4.1 VZDAL. 2
8 CYCL DEF 4.2 HLOUBK -15
9 CYCL DEF 4.3 PRISUV 3 F80
10 CYCL DEF 4.4 X80
11 CYCL DEF 4.5 Y60
12 CYCL DEF 4.6 F150 DR+ RADIUS 10
13 L Z+50 R0 F MAX M3
14 L X+0 Y+0 R0 F MAX
15 L Z+2 R0 F MAX
16 CYCL CALL M8
17 ; .............
18 L X+200 Z+80 R0 F MAX M2
19 END PGM PGM03-01 MM
Řešení

## Slide 6
Simulace

## Slide 7
Cvičení 2 - frézování kruhové kapsy

## Slide 8
Technologická operace frézování
Použijeme pouze 1 nástroj – fréza drážkovací průměr 16 mm, v tabulce nástrojů uložen jako nástroj číslo 77.
Souřadnice - pravoúhlý souřadný systém,
Nulový bod programu – v rovině obrábění XY je ve středu plochy, Z0 je na povrchu součásti.
Úkol : napište a odlaďte NC program
Tvar naprogramujte pomocí cyklu č.5
Určete technologii frézování (sousledné nebo nesousledné)
V závislosti na technologii určete správnou velikost

## Slide 9
0 BEGIN PGM PGM03-02 MM
1 ; KAPSOVE FREZOVANI - KRUHOVA KAPSA
2 ; ............................
3 BLK FORM 0.1 Z X-50 Y-50 Z-30
4 BLK FORM 0.2 X+50 Y+50 Z+0
5 TOOL CALL 77 Z S550
6 CYCL DEF 5.0 KRUHOVA KAPSA
7 CYCL DEF 5.1 VZDAL. 2
8 CYCL DEF 5.2 HLOUBK -15
9 CYCL DEF 5.3 PRISUV 3 F80
10 CYCL DEF 5.4 RADIUS 40
11 CYCL DEF 5.5 F150 DR+
12 L Z+50 R0 F MAX M3
13 L X+0 Y+0 R0 F MAX
14 L Z+2 R0 F MAX
15 CYCL CALL M8
16 ; .............
17 L X+200 Z+80 R0 F MAX M2
18 END PGM PGM03-02 MM
Řešení

## Slide 10
Cvičení 3 - frézování ostrůvku

## Slide 11
Technologická operace frézování
Použijeme pouze 1 nástroj – fréza drážkovací průměr 16 mm, v tabulce nástrojů uložen jako nástroj číslo 77.
Souřadnice - pravoúhlý souřadný systém,
Nulový bod programu – v rovině obrábění XY je ve středu plochy, Z0 je na povrchu součásti.
Úkol : napište a odlaďte NC program
Tvar naprogramujte pomocí cyklu č.215
Určete technologii frézování (sousledné nebo nesousledné)
V závislosti na technologii určete správnou velikost nástroje

## Slide 12
0 BEGIN PGM PGM03-05 MM
1 ; KAPSOVE FREZOVANI - PRAVOUHLA KAPSA
2 ; CYKLUS FREZOVANI VYSTUPKU
3 ; ............................
4 BLK FORM 0.1 Z X-50 Y-50 Z-30
5 BLK FORM 0.2 X+50 Y+50 Z+0
6 TOOL CALL 77 Z S550
7 CYCL DEF 213 CEPY NA CISTO ~
Q200=2 ;BEZPEC. VZDALENOST ~
Q201=-15 ;HLOUBKA ~
Q206=500 ;POSUV NA HLOUBKU ~
Q202=3 ;HLOUBKA PRISUVU ~
Q207=150 ;FREZOVACI POSUV ~
Q203=+0 ;SOURADNICE POVRCHU ~
Q204=50 ;2. BEZPEC.VZDALENOST ~
Q216=+0 ;STRED 1. OSY ~
Q217=+0 ;STRED 2. OSY ~
Q218=90 ;1. DELKA STRANY ~
Q219=80 ;2. DELKA STRANY ~
Q220=10 ;RADIUS V ROHU ~
Q221=15 ;PRIDAVEK V 1.OSE
8 CYCL CALL M3
9 ; .............
10 L X+200 Z+80 R0 F MAX M2
11 END PGM PGM03-05 MM
Řešení

## Slide 13
Cvičení 4 - obvodové frézování

## Slide 14
Technologická operace frézování
Použijeme pouze 1 nástroj – frézovací hlava průměr 32 mm, v tabulce nástrojů uložena jako nástroj číslo 93.
Souřadnice - pravoúhlý souřadný systém,
Nulový bod programu – v rovině obrábění XY je ve středu plochy, Z0 je na povrchu součásti.
Úkol : napište a odlaďte NC program
Tvar popište pomocí lineární a kruhové interpolace ,
Určete technologii frézování (sousledné nebo nesousledné)
V závislosti na technologii určete správnou korekci nástroje

## Slide 15
0 BEGIN PGM PGM05-12 MM
1 ; KRUH SOUCASTI TVARU
2 ; KRUZNICE DEFINOVANA RADIUSEM, STARTOVNIM A KONCOVYM BODEM
3 ; ..............................
4 BLK FORM 0.1 Z X-50 Y-50 Z-30
5 BLK FORM 0.2 X+50 Y+50 Z+0
6 TOOL CALL 93 Z S1000 DL+0 DR+0
7 L Z+50 R0 F MAX M3
8 L X+0 Y-75 R0 F MAX
9 L Z+2 R0 F MAX
10 L Z-5 R0 F1000
11 APPR LCT X+0 Y-45 R5 RL F150
12 L X-35
13 L Y+20
14 CR X+35 Y+20 R+40 DR-
15 L Y-45
16 L X+0
17 DEP LCT X+0 Y-75 R5 F300
18 L Z+50 R0 F MAX
19 L X+200 Z+100 R0 F MAX M2
20 END PGM PGM05-12 MM
Řešení

## Slide 16
Cvičení 5 - obvodové frézování

## Slide 17
Technologická operace frézování
Použijeme pouze 1 nástroj – frézovací hlava průměr 32 mm, v tabulce nástrojů uložena jako nástroj číslo 93.
Souřadnice - pravoúhlý souřadný systém,
Nulový bod programu – v rovině obrábění XY je ve středu plochy, Z0 je na povrchu součásti.
Úkol : napište a odlaďte NC program
Tvar popište pomocí lineární a kruhové interpolace ,
Určete technologii frézování (sousledné nebo nesousledné)
V závislosti na technologii určete správnou korekci nástroje

## Slide 18
0 BEGIN PGM PGM05-14 MM
1 ; KRUH SOUCASTI TVARU
2 ; KRUZNICE DEFINOVANA RADIUSEM, STARTOVNIM A KONCOVYM BODEM
3 ; ..............................
4 BLK FORM 0.1 Z X-50 Y-50 Z-30
5 BLK FORM 0.2 X+50 Y+50 Z+0
6 TOOL CALL 93 Z S1000 DL+0 DR+0
7 L Z+50 R0 F MAX M3
8 L X+0 Y-75 R0 F MAX
9 L Z+2 R0 F MAX
10 L Z-5 R0 F1000
11 APPR LCT X+0 Y-45 R5 RL F150
12 L X-35
13 L Y-15
14 RND R20
15 CR X+35 Y-15 R-40 DR-
16 RND R20
17 L Y-45
18 L X+0
19 DEP LCT X+0 Y-75 R5 F300
20 L Z+50 R0 F MAX
21 L X+200 Z+100 R0 F MAX M2
22 END PGM PGM05-14 MM
Řešení

## Slide 19: Použitá literatura: Text Metodika výuky SOUT Chomutov, vlastní text a výkresy