## Slide 1: Pevné cykly iTNC 530
VY_32_INOVACE_297_Pevné cykly iTNC 530
Autor: Jaroslav Valenta

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Pevné cykly iTNC 530
Označení | VY_32_INOVACE_297_Pevné cykly iTNC 530
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Programování v systému CAD/CAM a Heidenhain
Ročník | 4
Autor | Jaroslav Valenta
Datum ověření | 19.3. 2013
Anotace / metodický popis | Prezentace zahrnuje základní cyklické funkce používané v režimu Dialig.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Přehled pevných cyklů řídícího systému iTNC 530
Aktivujeme-li na panelu řídícího systému frézky v režimu „zadat-edit“ v NC programu funkční klávesu „CYCLE DEF“, objeví se nám na monitoru řídícího systému softwarová lišta.
Soft klávesy

## Slide 4
Jednotlivé pracovní cykly jsou zařazeny do následujících technologických skupin :
Vrtání, závity první softwarová klávesa (zleva)
Kapsy, ostrůvky, drážky druhá softwarová klávesa (zleva)
Transformace souřadnic třetí softwarová klávesa (zleva)
SL cykly čtvrtá softwarová klávesa (zleva)
Rastr bodů pátá softwarová klávesa (zleva)
Řádkování šestá softwarová klávesa (zleva)
Speciální cykly sedmá softwarová klávesa (zleva)
END (konec) první softwarová klávesa (zprava)

## Slide 5
Cykly první softwarové klávesy
- kategorie „vrtání – závitování“
Obsahují cykly, které řeší technologii obrábění otvorů, tedy „osové“ operace. To znamená, že nástroj pracuje v ose obrábění a CNC systém nepočítá žádné korekce.

## Slide 6
Vrtací cyklus
Charakteristickým znakem této skupiny cyklů je nutnost polohovat nástroj na Z souřadnici odpovídající bezpečné vzdálenosti. Tyto cykly „neumějí“ sami „přijet“ k obrobku.
Vystružovací cyklus
Tento cyklus je určen pro technologii vystružování (nástroj výstružník) popř. vyhrubování (nástroj výhrubník).
Závitovací cyklus
Charakteristickým znakem této skupiny cyklů je nutnost polohovat nástroj na Z souřadnici odpovídající bezpečné vzdálenosti. Při závitování s použitím tohoto cyklu stroj není schopen kontrolovat a řídit vzájemnou úhlovou polohu závitníku v souladu s posuvem a otáčkami.

## Slide 7
Cykly druhé softwarové klávesy
kategorie frézování „kapsy,ostrůvky, drážky“
Obsahují cykly, které řeší technologii frézování základních tvarů. „kapsou“ je zde myšlena dutina kruhového, obdélníkového nebo čtvercového tvaru.
Naproti tomu „ostrůvkem“ je myšlen výstupek kruhového, obdélníkového nebo čtvercového tvaru. Technologicky to znamená, že se nástroj pohybuje vně vymezené hranice.
Drážkou je myšlena dutina, jejíž jeden rozměr (šířka drážky) nesmí být větší než dvojnásobek průměru frézy. Zároveň šířka drážky nesmí být menší než průměr frézy.
Pojmenování cyklických funkcí
Frézovací cyklus pravoúhlá kapsa
Cyklus se používá v případě potřeby vyhrubování pravoúhlé kapsy (tvaru obdélníka nebo čtverce). Dále lze použít v případě začištění dna týchž tvarů.
Frézovací cyklus kruhová kapsa
Cyklus se používá v případě potřeby vyhrubování kruhové. Dále lze použít v případě začištění dna týchž tvarů.

## Slide 8
Cyklus frézování drážky Tento cyklus se vyznačuje nutností spočítat startovní polohu nástroje vůči stěnám drážky.
Cyklus frézování přímé drážky Používá se k obrábění přímých drážek. Umožňuje obrobení drážky kompletně jedním nástrojem nebo vyhrubování a dokončení různými nástroji.
Cyklus frézování kruhové drážky Používá se k obrábění kruhových drážek. Umožňuje obrobení drážky kompletně jedním nástrojem nebo vyhrubování a dokončení různými nástroji.

## Slide 9: Použitá literatura: Text Metodika výuky SOUT Chomutov, vlastní text