## Slide 1: Přímé řízení výroby - CAM
VY_32_INOVACE_288_Přímé řízení výroby - CAM
Autor: Jaroslav Valenta

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Přímé řízení výroby - CAM
Označení | VY_32_INOVACE_288_Přímé řízení výroby - CAM
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Programování v systému CAD/CAM a Heidenhain
Ročník | 4
Autor | Jaroslav Valenta
Datum ověření | 18.1.2013
Anotace / metodický popis | Učební text zahrnuje základní kroky při práci v systému CAM. Vysvětluje možnosti uplatnění a rozdělení strategií obrábění.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Úvod pro práci v CAM systému
Součastné náročné požadavky na výrobek, na jeho kvalitu a funkčnost, požadavky na výrazné zvýšení produktivity práce, rostoucí nároky na flexibilitu výrobního systému, rychle se měnící sortiment výroby, zkracování časů na inovace, větší nároky na spolehlivost výrobního systému, a mnohé další požadavky není už možné v současnosti realizovat konvenčními metodami přípravy, plánování a řízení výroby. Proto se stává nutností vznik výroby nového typu. Na tyto náročné požadavky reaguje koncept integrované výroby využívající nejmodernější prostředky výpočtové techniky a progresivní metody informačních technologii.
CAD/CAM systémy značně zjednodušují a zpřehledňují práci programátorů. Jsou postaveny především na základě 3D objemových dat. Umožňují i zpracování 2D náčrtů, ale programátor má více práce a programovací čas se zvýší. Právě 3D modely tzv. Parasolidy nesou v sobě všechny tyto důležité data pro tvorbu samostatného postupu obrábění a následné realizaci.

## Slide 4
EdgeCAM
Je kompletní softwarové CAM řešení určené jak pro produkční obrábění, tak i pro výrobu tvarových forem a zápustek, s kompletním rozsahem dvou- až pětiosých frézovacích strategií, podporou soustružení a soustružnicko-frézovacích center v kombinaci s prověřenou CAD/CAM integrací a důmyslnými automatickými nástroji.

## Slide 5
Software EdgeCam
Nabízí tři možné způsoby pro vlastní vytváření strategie obrábění
1 - kopírováním operací z technologického postupu
2 - pomocí nástavby systému PCI (tzv.makra)
3 - tvorbou manageru strategií
TVORBA
STRATEGIÍ
jednodušší
nejsložitější
tvorba pomocí makra vzoru obrábění PCI
manažer strategií
pomocí cyklů případě drah nástroje
pomocí tvorby rozhodovacího diagramu
nejjednodušší
Kopírováním
operací
Rozdělení strategií dle tvorby

## Slide 6
  Základní kroky před prací v EdgeCAM systému
  Vytvoření Parasolidu - Při práci v CAD/CAM systémech je tato operace nejdůležitější a měla by být co nejpřesnější a nést v sobě všechny důležité informace. Tyto informace jsou hlavním faktorem pro další postup. V tomto případě byl parasolid vytvořen v programu Solid Edge.
Parasolid součásti

## Slide 7
EdgeCAM 11.75 umí vytvořit k danému modelu automatický polotovar. Tento polotovar má ale nevýhodu v tom, že vytvoří jen tvar válce nebo krychle. Toto je výhodné jen při obrábění z plného materiálu. Neumí k danému modelu jen přiřadit přídavky na obrábění, např:u odlitků.
Před vlastním postupem obrábění je nutné udělat pár základních kroků.
a) Volba prostředí
b) Načtení parsolidu
c) Vložení modelu polotovaru
d) Určení polotovaru
e) Posunutí nulového bodu obrobku na vhodné místo pro obrábění
f) Nastavení materiálu
g) Rozpoznání útvarů na modelu

## Slide 8
Volba prostředí
Můžete vytvářet součástku v libovolném prostředí a tyto prostředí navzájem měnit. Tento fakt nemá vliv na danou součástku.
Jsou 2 druhy prostředí:
1) XYZ Frézování
Toto prostředí poskytuje pohledy a konstrukční roviny pro práci v obvyklých kartézských X,Y a Z souřadnicích. Toto prostředí je nastaveno jako výchozí v programu EdgeCAM.
2) ZX Soustružení
Toto prostředí poskytuje pohledy a konstrukční roviny které simulují orientaci součástky při obrábění. V tomto prostředí má osa Y horizontální polohu.
Pokud součástku nakreslíte na rovinu XY můžete přesunout součástku do roviny ZX pomocí položky Transformace, Záměna souřadnic (menu Úpravy).
Mezi jednotlivými prostředími můžete přepínat v menu Nastavení a zvolením položky buď XY Frézování nebo ZX Soustružení.

## Slide 9: Použitá literatura: Vlastní text, vlastní obrázky, manuál pro práci v programu Edge CAM