## Slide 1: Cyklus – transformace souřadnic
VY_32_INOVACE_298_Cyklus – transformace souřadnic
Autor: Jaroslav Valenta

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Cykly - transformace souřadnic
Označení | VY_32_INOVACE_298_Cykly – transformace souřadnic
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Programování v systému CAD/CAM a Heidenhain
Ročník | 4
Autor | Jaroslav Valenta
Datum ověření | 2.4. 2013
Anotace / metodický popis | Výukové listy popisují a vysvětlují další možnosti programování cyklických funkcí.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Cykly třetí softwarové klávesy - kategorie „transformace souřadnic“
Cykly kategorie „transformace souřadnic“ jsou specifické tím, že samy „nevyrábí“ žádné tvary, ale umožňují „pohybování“ již naprogramovaného tvaru po ploše obrobku. Cykly se nemusí vyvolávat žádným příkazem, aktivují se sami , jakmile se zpracovává řádka, kde jsou zapsány. Tyto cykly se naopak po jejich ukončení „ruší“, odvolávají se.
Cyklus posunutí nulového bodu
Cyklus posunutí nulového bodu umožňuje změnu nulového bodu programu ve vztahu k nulovému bodu obrobku. Posouvat nulový bod můžeme v souřadnici X,Y a Z. Nulových bodů může být libovolné množství.
Cyklus zrcadlení Cyklus zrcadlení umožňuje „zrcadlit“ tvary, můžeme zrcadlit libovolnou osu (X nebo Y) nebo obě současně (XY). Zrcadlení se děje podle nulového bodu programu.
Cyklus otočení souřadného systému
Cyklus otáčení souřadného systému umožňuje „natáčet“ tvary kolem nulového bodu programu. Je to vlastně „matematický“ otočný stůl. Úhel natočení se zadává pomocí parametru ROT.

## Slide 4
Cyklus změna měřítka Cyklus změna měřítka umožňuje „měnit velikost“ tvaru vzhledem k nulovému bodu programu. Tvar lze zvětšovat nebo zmenšovat pomocí parametru SCL. Tento cyklus je určen pouze pro programy, kde je programována pouze lineární interpolace (pohyb po přímce).
Cyklus rastr bodů na kruhu Používá se k vrtání bodů zadaných na roztečné kružnici. Charakteristickým znakem všech cyklů „nové generace“ je, že „umějí“ sami přijet k obrobku a po vykonání cyklu od obrobku odjet na definovanou rovinu.
Cyklus časová prodleva Cyklus časová prodleva je cyklus, který je poněkud specifický tím, že se nemusí ani aktivovat, ani zrušit. Používá se v případě, kdy potřebujeme na určitou dobu zastavit pohyb os, např. při dosažení dna při vrtání. Některé cykly jej obsahují v sobě (např. vrtací cykly). Cyklus časová prodleva použijeme např. v případě, kdy vrtáme bez použití vrtacího cyklu, např. PGM 01-1.
Cyklus volání programu Pomocí této funkce můžeme volat libovolný program napsaný v Dialogu Heidenhain jako cyklus.

## Slide 5
Přehled funkcí jednotlivých funkčních kláves panelu řídícího systému
Funkce volání cyklu Tato funkce je zařazena mezi funkčními klávesami. Příkazem „CYCL CALL“aktivujeme definovaný cyklus. Nepoužívá se pro aktivaci cyklů kategorie „transformace souřadnic“ a časová prodleva.
Dráhové funkce
pohyb nástroje po přímce
pohyb nástroje po kružnici
funkce zaoblení rohu
funkce sražení hrany
funkce najetí do obrysu obrobku
funkce odjetí od obrysu obrobku
funkce podprogramu, návěští
funkce volání programu v Dialogu
funkce volání nástroje
funkce volání tabulky bodů
funkce ukončení programu

## Slide 6: Použitá literatura: Text Metodika výuky SOUT Chomutov, vlastní text