## Slide 1: Uživatelské prostředí CAM
VY_32_INOVACE_289_Uživatelské prostředí CAM
Autor: Jaroslav Valenta

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Uživatelské prostředí CAM
Označení | VY_32_INOVACE_289_Uživatelské prostředí CAM
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Programování v systému CAD/CAM a Heidenhain
Ročník | 4
Autor | Jaroslav Valenta
Datum ověření | 4.2. 2013
Anotace / metodický popis | Prezentace formou schémat popisuje dvě úrovně CAM systému – procesor a postprocesor
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Pojmy procesing a postprocesing
Při automatickém programování musí programátor pro obrábění dané součásti vypracovat zdrojový program, tzv. partprogram, který je vyjádřen použitým programovacím jazykem.
Vzhledem k tomu, že jsou NC stroje rozměrově, konstrukčně, typově i řízením odlišné, je obtížné všechny tyto rozdíly ve výpočetním programu postihnout. Proto se výpočetní program rozděluje na dvě samostatné části, a to na procesor a postprocesor.

## Slide 4
Blokové schéma procesoru
Zdrojový
program
Čtení vstupních
údajů
Syntaktická
kontrola údajů
Výpis
chyb
Geometrická část procesoru
-výpočet bodů obrysu polotovaru
-výpočet obrysu součásti
-výpočet bodů modifikovaného profilu po hrubování
Kontrolní
výpis
Technologická část procesoru
-výběr úseků obrábění
-určení místa realizace jednotlivých úseků
-určení sledů úseků obrábění
-přiřazení nástrojů k jedn. úsekům obrábění
-vytvoření jednotlivých pohybových cyklů
Výstup s procesoru (obecný ř. program)
Kontrolní
list

## Slide 5
Blokové schéma postprocesoru
Obecný řídící program
Řídící program pro daný stroj
Seřizovací údaje
Tisk řídícího programu
Postprocesorová část
-výběr skutečných nástrojů
-modifikace řezných podmínek
-transformace souřadnic do souřadného systému stroje
-výpočet přírůstků dráhy pohybu nástroje
-určení přípravných a pomocných funkcí
-rozmístění nástrojů do nožových hlav stroje
-překódování obecného systému procesoru do skutečného formátu bloku

## Slide 6
EdgeCAM – uživatelské prostředí
Pracovní prostředí můžeme nastavit dle potřeby, např. zobrazení nápovědných textů u ikon.
Hlavní panel
Pracovní plocha
Okno
Přepínač oken
Volba pohledu
Stavový řádek

## Slide 7: Použitá literatura: Vlastní text, vlastní obrázky, manuál pro práci v programu Edge CAM