## Slide 1: Dílenské programování
VY_32_INOVACE_296_Dílenské programování
Autor: Jaroslav Valenta

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Dílenské programování
Označení | VY_32_INOVACE_296_Dílenské programování
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Programování v systému CAD/CAM a Heidenhain
Ročník | 4
Autor | Jaroslav Valenta
Datum ověření | 18.3. 2013
Anotace / metodický popis | Prezentace zahrnuje seznam funkcí a režimů systému Heidenhain. Popisuje možnosti dílenského programování.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Dílenské programování
Tímto způsobem programuje obsluha stroje samostatně.
Programování na systému
Pokud programy připravujete přímo na stroji nebo na pracovní stanici, pak lze plně využít podpory řídícího systému Heidenhain TNC formou dialogového programování Heidenhain. Přitom není potřeba si pamatovat význam G-funkcí. Místo toho jsou k dispozici funkce přímek, kruhových oblouků a cykly aktivované na jedno stisknutí tlačítka nebo softklávesy. Vyvolaný dialog Heidenhain okamžitě nabízí podporu pro další práci s TNC. Zadávané hodnoty jsou vyžadovány formou dotazů nebo se zapisují do kolonek.
Grafická podpora při programování
Potřebnou jistotu při programování poskytuje dvou rozměrná grafika programování: TNC simultánně zobrazuje každý programovaný úsek dráhy.
Grafický test
Grafická simulace obrábění v TNC dává věrný obraz opracování dílce. Obsluha může zvolit nejvhodnější grafickou interpretaci z poskytované nabídky v TNC :
půdorys s rozdílným odstínováním hloubky materiálu
na tři průmětny (stejně jako na technickém výkrese)
v prostorovém 3D zobrazení.

## Slide 4
Programování - dialog
Programování je velice jednoduché. Řídící systémy Heidenhain jsou „dílensky orientované“. To znamená, že jsou koncipovány pro programování obsluhou přímo na stroji. Při programování v dialogu se uživatel nemusí učit ani programovací jazyk, ani G-funkce. Řídící systém ho vede pomocí jednoduše srozumitelných otázek a odkazů, samozřejmě v rodném jazyce. To je podpořeno jednoznačnou symbolikou tlačítek. Na přehledné obrazovce je vidět dialog HEIDEHNAIN – kroky programu, grafiku a softwarovou lištu. Všechny texty jsou k dispozici v mnoha jazycích, také v českém jazyce.
Programování - DIN/ISO
Vedle dialogu Heidenhain je možno také zhotovit NC programy ve formátu DIN 66025 popř. ISO 6983 nebo je nahrát přes datové rozhraní z externího PC nechat obrobit.

## Slide 5
Cyklické funkce
Často se opakující pracovní operace jsou uloženy jako pevné cykly.
Možnosti volby
Vrtací cykly
Vrtací a frézovací operace nabízí TNC formou pevných cyklů obrábění, které podstatně usnadňují programováni. Obsluha jednoduše zvolí vhodný cyklus a TNC si vyžádá zadání dalších údajů formou dialogu. Pro jistotu se zobrazí parametry zadání ještě graficky.
Frézovací cykly
Cykly pro frézovací operace vycházejí z frézováni drážek s kývavým zahloubením, dále jsou ošetřeny cykly kruhových a pravoúhlých kapes resp. ostrůvků. povrchové obrábění meandrovým způsobem nebo cyklem pro pravidelné plochy.
Cykly pro závitování a vystružování
Pro NC stroje, které nejsou vybaveny úhlovým snímáním polohy vřetene, vyvinul Heidenhain cykly na vrtání závitů, kdy TNC nesynchronizuje pohyb v ose nástroje a otáčky vřetena.

## Slide 6
Programování 2D tvarů v rovině
2D-tvary jsou tak zvaným denním chlebem v dílně. Za tím účelem nabízí TNC pestrou řadu možností. Programování pomocí funkčních kláves Jsou-li obrysy kompletně ok6továny tzn., že koncové body prvků obrysu jsou zadány v pravoúhlých nebo polárních souřadnicích, pak lze NC program vytvořit přímo pomocí funkčních kláves.
Přímky a kruhové prvky
Chcete-li například programovat přímku, stisknete klávesu se symbolem pro lineární pohyb. Všechny potřebné informace pro popis NC bloku jako souřadnice cílového bodu, posuv, korekce nástroje a M funkce si formou dialogu vyžádá TNC sám. Příslušné klávesy pro zadání kruhové dráhy, zkosení a zaoblení rohů zjednodušují průběh programování. Abychom se vyhnuly zanechání stopy nástroje při najetí nebo odjetí z obrysu využívá se funkce tečného napojení dráhy nástroje na obrys.

## Slide 7
SL-cykly
SL-cykly představují skupinu cyklů, které umožňují obrábět rozmanité tvary kapes s využitím jednoho nebo více nástrojů. Obrys dílce se definuje v samostatných podprogramech.
SL= Subkontur-Liste
SL-cykly pro uzavřené obrysy
V podprogramech se definují pouze jednotlivé obrysy. TNC propočítá dráhu nástroje pro frézovaný obrys a dráhu pro vyhrubování uvnitř obrysu. V případě ostrůvků se propočítá dráha pro vyhrubování vně obrysu. Pokud při hrubování velkým nástrojem zůstanou velké neobrobené plochy, lze je dodatečně vyhrubovat.
SL-cykly pro otevřené obrysy
"Otevřené" obrysy, které budou programovány a obráběny v SL cyklech, nabízejí proti běžnému obrábění s bloky polohy zřetelné výhody:
- při frézování na více třísek je možno frézovat tam a zpět s časovou úsporou.
- cyklus se využívá k hrubování i dokončování.
- sousledné a nesousledné frézování je zachováno i při transformaci souřadnic, např. zrcadlení.
TNC kontroluje při obrábění poškození obrysu podfrézováním.

## Slide 8
Programování volného obrysu
Často nejsou výkresy okótovány tak podrobně, jak je to nutné k vytvoření NC programu. Tento problém řeší TNC technologií "programování volného obrysu" FK. Obsluha zadá pouze hodnoty, které jsou uvedeny na náčrtku. Obrys můžete definovat libovolně. Pokud postačují uvedené údaje, TNC dopočítá automaticky chybějící body obrysu. Vyskytne-li se možnost více řešení, TNC zobrazí nabízená řešení na obrazovce a obsluha zvolí to správné. Prvky obrysu dílce se programují pomocí softkeys pod obrazovkou TNC.
Opakování částí programu
Opakováním části programu - označený výřez programu, který lze následně vícekrát opakovat za sebou. Výřez programu, který se dá opakovat v libovolném místě programu vícekrát, nazýváme podprogramem. Samostatné programy např. často opakované sledy operací používané při opracování různých součástí mohou být vyvolány v rámci jiných programů.
Transformace souřadnic
K naprogramování detailů, které se na dílci opakují, můžete souřadný systém absolutně nebo přírůstkově posunout nebo natočit kolem nulového bodu. Tvarové prvky je možné zrcadlit v obou osách roviny obrábění. Pomocí změny měřítka lze obrys zmenšit nebo zvětšit

## Slide 9
  Programování 3D tvarů
Programy 3D prostorových tvarů se většinou nepřipravují dílenským programováním, ale zpracovávají se na počítačích pomocí některého CAD – CAM systému, v našem případě již zmíněný EdgeCAM
Programy vytvořené a zpracovávané v CAD/CAM vytvoří popis povrchu dílce většinou ve formě na sebe navazujících krátkých přímkových úseků. Tyto rozsáhlé programy s několika desítkami tisíc NC bloků přenášíte jednoduše přes jedno z datových rozhraní k TNC. Ostré přechody mezi přímkami umí TNC podle velikosti zadané tolerance zaoblit. Tím se dosáhne plynulý hladký povrch dílce.
TNC načítá dlouhé programy přes datové rozhraní po blocích. Načtené bloky se hned zpracovávají a uvolňují místo v paměti pro záznam dalších NC bloků. Načtení z PC, obrábění a automatické mazání obrobených bloků se startuje pouze jednou, zbytek zřídí TNC.

## Slide 10: Použitá literatura: Text Metodika výuky SOUT Chomutov, vlastní text