## Slide 1: Výrobní režim soustružení
VY_32_INOVACE_292_Výrobní režim soustružení
Autor: Jaroslav Valenta

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Výrobní režim soustružení
Označení | VY_32_INOVACE_292_Výrobní režim soustružení
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Programování v systému CAD/CAM a Heidenhain
Ročník | 4
Autor | Jaroslav Valenta
Datum ověření | 18.2. 2013
Anotace / metodický popis | Prezentace vysvětluje postup v prostředí soustružení součástí a je doplněna jednotlivými obrazovými kroky.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Načtení CAD modelu a posunutí CPL roviny
Postup je stejný jako v předešlém listu pro frézování. Navolíme prostředí pro soustružení. Pro další nastavení volíme raději drátové zobrazení. CPL rovina obrábění je posunuta na začátek součásti a její střed.

## Slide 4
Určení polotovaru
Polotovar volíme dle zadaného materiálu. Přídavek prvního čela je dostatečný pro upnutí do sklíčidla.

## Slide 5
Určení útvarů
Pro určení útvarů vyzkoušíme na rozdíl od frézování určení útvarů ručně. Křivka která kopíruje tvar součásti nesmí být přerušena a je barevně odlišena (zelená). V této fázi můžeme přejít do výroby.
Ruční ohledání tvaru

## Slide 6
Volba nástroje
Soustružnické nože volíme ze zásobníku nástrojů. Je třeba znát osazení revolverové hlavy stroje. U předvolených nástrojů je možné upravovat jejich geometrii dle potřeb.

## Slide 7
Zarovnání čela
Zarovnání čela lze provést pomocí operace Prosté třískování.

## Slide 8
Obrobení tvaru
Pro hrubování s přídavkem 1mm zvolíme operaci Třískování na profil. Na obrazovce jsou znázorněny dráhy nástroje tak, jak jsme je stanovili v nabídkovém okně.

## Slide 9
Dokončení tvaru
Konečný tvar dokončíme operací Třískování podle profilu. Po této operaci je tvar i rozměry kompletní. Při generování kódu postupujeme stejně jako u frézování.

## Slide 10
Simulace
Zobrazení součásti v prostředí simulace a vygenerovaný program.

## Slide 11: Použitá literatura: Vlastní text, vlastní obrázky, manuál pro práci v programu Edge CAM