## Slide 1: Příklad programování
VY_32_INOVACE_299_Příklad programování
Autor: Jaroslav Valenta

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Příklad programování
Označení | VY_32_INOVACE_299_Příklad programován
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Programování v systému CAD/CAM a Heidenhain
Ročník | 4
Autor | Jaroslav Valenta
Datum ověření | 12.4. 2013
Anotace / metodický popis | Prezentace vysvětluje po jednotlivých krocích postup programování vrtání otvorů, včetně volby nástroje.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Příklad : operace vrtání
Použijeme pouze 1 nástroj – vrták průměr 10 mm, v tabulce nástrojů uložen jako nástroj číslo 10.
Souřadnice - pravoúhlý souřadný systém,
Nulový bod programu – v rovině obrábění XY je v „pravém horním“ rohu , Z0 je na povrchu součásti.
Ukázka postupné tvorby programu po jednotlivých krocích.

## Slide 4
Y
X

## Slide 5
Postup při programování pro zadaný výkres
Bod 1 a 2 doplníme dle dialogu. Tímto krokem definujeme polotovar a určujeme polohu nulového bodu. Pomocí klávesy TOOL CALL vyvoláme nástroj č. 10 – vrták průměr 10

## Slide 6
Definování pracovního cyklu
Stiskem klávesy „CYCLE DEF“ se objeví následující softwarová lišta. Detailní popis jednotlivých cyklů najdete v kapitole Přehled pevných cyklů.

## Slide 7
Zápis parametrů cyklu - v cyklu jsou předdefinovány hodnoty jednotlivých parametrů. Pokud hodnotu parametru akceptujeme, potvrdíme klávesou „ENT“. Postupně vyplňujeme jednotlivé parametry cyklu shora směrem dolů. Význam parametru vidíme vpravo na grafice, aktivní parametr je prosvícen.

## Slide 8
Souřadnice – pohyb nástroje po přímce
Klávesa „L“ = LINE (pohyb po přímce)
Korekce nástroje dráhová – pozice nástroje vzhledem k obráběné ploše.
RL - korekce levá
RR - korekce pravá
R0 - bez korekce, na střed nástr.

## Slide 9
Roztočení vřetene a hodnota posuvu F
Najetí na souřadnice otvorů
Dalším krokem programu bude příjezd na souřadnice středu prvního otvoru.. jedná se tedy o pohyb v osách X a Y, osa Z se nebude pohybovat (zůstane na souřadnici Z50)

## Slide 10
Vyvolaní cyklu vrtání
Cyklus aktivujeme funkcí „CYCLE CALL“ nebo funkcí M99. V našem případě jsme použili funkci M99, kterou jsme zapsali do věty spolu s polohováním souřadnic středu otvoru.

## Slide 11
Programování souřadnic ostatních vrtaných otvorů

## Slide 12
Test programu
Test programu slouží k ověření správnosti programu. Simulaci vyvoláme klávesou Reset Start. Možnosti zobrazení volíme na liště softkláves.

## Slide 13
Možnosti zobrazení součásti v prostředí simulace

## Slide 15
Při zobrazení lze měřit hloubku vyvrtaného otvoru

## Slide 16: Použitá literatura: Text Metodika výuky SOUT Chomutov, vlastní text a výkresy