## Slide 1: Tvorba sestav
VY_32_INOVACE_285_Tvorba sestav
Autor: Jaroslav Valenta

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Tvorba sestav
Označení | VY_32_INOVACE_285_Tvorba sestav
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač
Tematický okruh | Programování v systému CAD/CAM a Heidenhain
Ročník | 4
Autor | Jaroslav Valenta
Datum ověření | 9.11. 2012
Anotace / metodický popis | Výukové listy popisují jednotlivé kroky při tvorbě sestav pomocí geometrických vazeb. Jsou srozumitelně vyjádřeny přímo s aplikace kreslícího programu
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3
Prostředí modulu Sestava
Práce v prostředí Sestava je podobná práci v modulu Objemová součást. Hlavní menu má podobný vzhled a příkazy. Nástrojový panel obsahuje specifické příkazy pro práci se sestavami. Pracovní panel při skládání sestavy opět krokuje zadávaný příkaz.
1.Složení sestavy
-Sestavu skládáme vkládáním dílů a vytvářením vazeb mezi nimi.
-Vytváření nových dílů v sestavě.
-Vytváření 2D skic v sestavě.
-Vytvoření koncepčního návrhu struktury sestavy nového projektu.
2.Editace sestav
-Editace geometrických vlastností a vazeb dílů a podsestav.
-Díly a podsestavy lze nahrazovat za jiné, nebo jimi lze posouvat v prostoru sestavy.

## Slide 4
3.Konfigurace sestav
-Při práci v sestavě je pro přehlednost někdy vhodné skrýt některé díly nebo podsestavy.Takovýto stav zobrazení lze uložit pod jménem a nazýváme jej Konfigurace zobrazení (Display Configurations) .
-Systém Solid Edge umožňuje jednotlivé díly sestavy zobrazit v různých barvách. To dovolí rychlou a snadnou orientaci v sestavě.
4.Exploze sestav
-V tomto prostředí lze pro potřeby manuálů nebo výkresové dokumentace vytvářet explodované pohledy na sestavu. Exploze je možné provádět automaticky nebo manuálně.

## Slide 5
Popis prostředí modulu Sestava
Navigační panel
Panel Příkazy sestavy
Panel Prvky sestavy
Pracovní panel
Hlavní menu
Hlavní panel
Grafické okno

## Slide 6
Vkládání prvního dílu v prostředí sestavy
V této kartě vybereme díl, který chceme do sestavy vložit.
První díl vložený do sestavy tvoří základ ke kterému se přikládají další díly. Reprezentuje tedy jakýsi základní díl sestavy.

## Slide 7
Rychlé uložení
Snižuje v porovnání s definováním polohy dílu ostatními vazbami počet kroků nutných k umístění dílu pomocí vazeb – proti sobě – souhlasně – souose
Protože je mnoho dílů umísťováno pomocí těchto vazeb, Rychlé uložení je vhodné ve většině situací.
Možnosti výběru vazeb

## Slide 8
Příklad použití vazby souosé – pro čep v otvoru

## Slide 9
Příklad použití vazby plochy proti sobě

## Slide 10
Exploze - rozložení sestavy

## Slide 11: Použitá literatura: Vlastní text, vlastní obrázky, učebnice Solid Edge V18 M.Rusiňák ISBN 80-239-7142-5